Научно-исследовательский

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Программа комплексного развития
 систем коммунальной инфраструктуры 
города Лыткарино 
на период по 2020 г.

| Генеральный директор | М.Е. Пушкин |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора | Б.В. Хмельников |
| Руководитель договора, начальник отдела | П.Д. Михайлов |

Москва, 2008 г.

Состав исполнителей

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела | А.Н. Мога |  |
| Заместитель начальника отдела | М.А. Тихомирова |  |
| Ведущий экономист-эксперт | Н.А. Бельцова |  |
| Ведущий экономист-эксперт | Ю.Ю. Жирнов |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Программы	5

2. Оценка основных направлений социально-экономического развития города Лыткарино на период до 2020 года	10

2.1. Краткая характеристика города Лыткарино	11

2.2. Демографическое развитие города Лыткарино	12

2.3. Доходы населения города Лыткарино	17

2.4. Экономика города Лыткарино	21

2.5. Жилищное и культурно-бытовое строительство в городе Лыткарино	28

2.6. Состояние коммунальной инфраструктуры	34

2.6.1. Водоснабжение	40

2.6.2. Водоотведение и очистка сточных вод	43

2.6.3. Электроснабжение	45

2.6.4. Теплоснабжение	49

2.5. Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса	53

3. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры	60

3.1. Общие положения	60

3.2. Водоснабжение	63

3.3. Водоотведение и очистка сточных вод	86

3.4. Электроснабжение	102

3.5. Теплоснабжение	115

# 1. Паспорт Программы

| Наименование программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Лыткарино на период по 2020 года |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  | Основанием для разработки программы являются: Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Проект Генерального плана развития г. Лыткарино. |
| Цели и задачи программы |  | Целью программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: Обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; Обеспечение потребностей жилищного, коммунально-бытового и промышленного строительства; Эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; Внедрение энергосберегающих технологий; Обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса; Улучшение экологической ситуации. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: Анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры; Определение основных направлений развития города; Определение целевых характеристик состояния инженерной инфраструктуры; Формирование перечня необходимых технических мероприятий. |
| Заказчик программы |  | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик программы |  | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» (ОАО «Центр муниципальной экономики») |
| Исполнители программы |  | Структурные подразделения Администрации города Лыткарино, организации коммунального комплекса |
| Срок реализации программы |  | 2009 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования |  | Финансовые потребности на реализацию программы комплексного развития составят 7902,8 млн. руб., в том числе: средства бюджета – 1899,4 млн. руб. внебюджетные источники – 6003,5 млн. руб. Порядок финансирования мероприятий программы комплексного развития (определение финансовых потребностей и источников финансирования) формируется в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | По системам водоснабжения: снижение доли сетей, нуждающихся в замене, до 17%; увеличение доли воды, реализуемой по приборам учета, до 91%; увеличение мощности сооружений водоснабжения до 7278 куб.м./час; повышение качества питьевой воды до требований, установленных СанПин 2.1.4.1074-01. По системам водоотведения и очистки сточных вод: снижение удельного расхода электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод до 0,50 кВт-ч./куб.м.; снижение доли сетей, нуждающихся в замене, до 3%; снижение трудоемкости работ до 19 чел./млн. куб.м; увеличение мощности сооружений водоотведения и очистки сточных вод до 3345 куб.м/час; повышение качества очистки сточных вод до установленных предельно допустимых концентраций. По системам электроснабжения: Индекс замены кабельных линий электропередач 42%; Индекс замены ТП – 37%; Индекс замены РП – 40%; Снижение уровня износа сетей КЛ 6-10 кВ на 28,23%; Снижение уровня износа ТП на 19,37%; Снижение уровня износа РП на 12,80%; Индекс нового строительства сетей КЛ 0,4 кВ – 0,20; Индекс нового строительства сетей КЛ 10 кВ – 0,89; Индекс нового строительства ТП–1,22; Индекс нового строительства РП –2,20; Обеспечение возможности подключения мощности объектов капитального строительства 57,66 МВт. По системам теплоснабжения: - нормализация гидравлического и температурного режимов; - обеспечение возможности подключения нагрузки объектов капитального строительства 205 Гкал/час; - снижение коэффициента потерь до 694 Гкал/км; - увеличение мощности на 339 Гкал/час; - индекс нового строительства – 0,56 ед.; - снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 34 %; - индекс замены тепловых сетей – 17,7 %; - индекс замены котлов – 13,6 %; - индекс замены секций водоподогревателей – 11,2 %; - снижение удельного расхода электрической энергии до 26-27 кВт/ч/Гкал выработанной тепловой энергии. |
| Система организации контроля за исполнением |  | Контроль за исполнением программы осуществляется на основании: Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48. |

В Программу комплексного развития включена программа комплексного обеспечения объектов капитального строительства коммунальной инфраструктурой, представляющая собой перечень мероприятий по строительству систем коммунальной инфраструктуры, сгруппированных по каждому из подключаемых к системам инженерного обеспечения объектов нового строительства на период до 2020 года, с указанием объемов и сроков реализации.

Программа комплексного развития сопровождается аналитической запиской.

# 2. Оценка основных направлений социально-экономического развития города Лыткарино на период до 2020 года

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития города Лыткарино, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития является этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – программа комплексного развития).

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития города Лыткарино, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- доходы населения;

- экономика города;

- строительство многоквартирных и жилых домов, объектов соцкультбыта;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития города Лыткарино и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках программы комплексного развития зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

## 2.1. Краткая характеристика города Лыткарино

Город Лыткарино образован из одноименного поселка в 1957 г., с 1975 г. является городом областного подчинения. Город Лыткарино расположен на территории Московской области на левом берегу р. Москва (порт) в 25 км к юго-востоку от г. Москвы и в 11 км к югу от г. Люберцы. Лыткарино граничит с Люберецким, Раменским, Ленинским районами, городами Дзержинский и Котельники. Местоположение города характеризуется уникальностью природного окружения, которое входит в структуру природно-экологического каркаса Московской области, одним из ядер которого является Томилинский лесопарк.

Климат г. Лыткарино, как и Московской области, умеренно континентальный, с четко выраженной сезонностью. Количество осадков 450-650 мм в год. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 145-147 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта, отопительный период более продолжительный и составляет 214 дней. Среднегодовая температура за последние пять лет колеблется от 5,3 до 7,5 °C.

Город Лыткарино сравнительно не большой, в нем проживает 0,8 % всего населения Московской области. Город занимает территорию в 17,2 кв. км. (0,04 % от площади Московской области). Территории под жилой и общественной застройкой и для производственного использования равны и  составляют 295-296 га каждая. Большую часть (23 и 28 % соответственно) территории города занимают рекреационные территории (400 га) и территория сельскохозяйственного назначения (473 га).

Основными транспортными магистралями являются Новорязанское и Лыткаринское шоссе. Пассажирское сообщение с г. Москвой осуществляется по автобусным маршрутам. Железнодорожное пассажирское сообщение напрямую с г. Москвой отсутствует, до ближайшей железнодорожной станции (в г. Люберцы) 11 км. Грузовая железнодорожная ветка связывает город с Московской железной дорогой. Общая протяженность дорог г. Лыткарино составляет 38,1 км, в т.ч. улицы и проезды - 16,7 км, магистральные дороги - 8,7 км, окружные дороги - 9,3 км, внутриквартальные дороги - 3,4 км.

## 2.2. Демографическое развитие города Лыткарино

Согласно существующим статистическим показателям, динамика демографического развития города Лыткарино характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Показатели демографического развития города Лыткарино

| Наименование показателя | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения г. Лыткарино на конец года, чел. | 49 984 | 50 809 | 50 852 | 50 946 | 51 309 | 51 608 | 51 679 |
| Темп изменения численности населения г. Лыткарино, % | - | 1,65 | 0,08 | 0,18 | 0,71 | 0,58 | 0,14 |
| Число родившихся в г. Лыткарино, человек | 341 | 329 | 404 | 394 | 353 | 388 | 393 |
| Число умерших в г. Лыткарино, человек | 733 | 761 | 777 | 738 | 678 | 700 | 731 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-) в г. Лыткарино, человек | -392 | -432 | -373 | -344 | -325 | -312 | -338 |
| Число эмигрировавших из г. Лыткарино, человек | 214 | 251 | 317 | 307 | 286 | 276 | 295 |
| Число иммигрировавших в г. Лыткарино, человек | 535 | 696 | 733 | 745 | 974 | 887 | 704 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-) в г. Лыткарино, человек | 321 | 445 | 416 | 438 | 688 | 611 | 409 |
| Общий прирост (+) / убыль (-) в г. Лыткарино, человек | -71 | 13 | 43 | 94 | 363 | 299 | 71 |
| Коэффициент рождения в г. Лыткарино, число родившихся на 1000 человек населения | 6,8 | 6,5 | 7,9 | 7,7 | 6,9 | 7,5 | 7,6 |
| Коэффициент смертности в г. Лыткарино, число умерших на 1000 человек населения | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 14,5 | 13,2 | 13,6 | 14,1 |
| Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в г. Лыткарино, чел. на 1000 чел. населения | 6,4 | 8,8 | 8,2 | 8,6 | 13,4 | 11,8 | 7,9 |

На протяжении 2001-2007 гг. численность населения города Лыткарино возросла, увеличение составило 3,3 %. Темпы роста численности населения за анализируемый период существенно изменялись: от 1,65 % (2001 г.) до 0,14 % (2003 г. и 2007 г.). При этом за последние 2 года наблюдается устойчивая тенденция к снижению темпов роста численности населения. В изменении структуры населения можно выделить устойчивую тенденцию к увеличению численности пенсионеров (на 2,4 %) и населения трудоспособного возраста (за исключением 2007 г.) с одновременным снижением численности детей и подростков до 16 лет (на 14,8 %).

В г. Лыткарино наблюдается естественная убыль населения, смертность в 1,8-2,3 раза превышает рождаемость. В 2001-2006 гг. в городе наблюдается положительная тенденция - снижение темпов естественной убыли населения. Коэффициенты рождаемости и смертности изменялись параллельно, при этом коэффициент смертности имел большую амплитуду изменения.

Численность населения г. Лыткарино стабильно увеличивалась на протяжении рассматриваемого периода за счет влияния миграционных процессов. Одновременно с положительной тенденцией уменьшения естественной убыли населения в г. Лыткарино с 2006 г. наблюдалась тенденция к сокращению миграционного прироста (на 40 %).

Сложившаяся численность населения и средние темпы ее роста за последние годы и прогнозируемые на 2009-2011 гг. несколько отличаются от показателей, предусмотренных в Генеральном плане развития г. Лыткарино. Генеральным планом на 2006 и дальнейшие годы предусмотрен быстрый рост численности населения за счет миграции (на 7 % за 2006-2013 гг.), фактически же с 2006 г. идет и прогнозируется менее активный рост населения (за 2006-2011 гг. на 1,5 %). Планируемая в Генеральном плане  численность населения к 2013 году на уровне 54,8 тыс. чел, к 2020 году – 70 тыс. чел. может быть рассмотрена как максимальный вариант развития города.

Для построения прогноза численности населения города Лыткарино было проведено сравнение ее с динамикой аналогичных показателей по Московской области. Динамика изменения темпов численности населения города в сравнении с темпами изменения численности Московской области представлена на рисунке 1.

Существующие прогнозы численности населения Московской области показывают, что до 2020 года в области сохранится тенденция роста численности населения (до 6949 тыс. чел. в 2015 году и до 7144 тыс. чел. в 2020 году). Сохранится также и тенденция увеличения темпов роста населения. Так, к 2015 году темпы роста населения будут более чем в 2,5 раза больше, чем аналогичный показатель в 2006 году.

Исходя из этого, а также, учитывая, что показатели темпов изменения численности населения г. Лыткарино однонаправлены аналогичными показателями по Московской области, можно предположить, что до 2020 года темпы роста численности населения города будут соответствовать темпам роста по области и находиться на уровне 0,39-0,65 %% в год. Таким образом, с учетом прогноза проекта Генерального плана численность населения г. Лыткарино  к 2020 году может составить 55,4-70 тыс. чел.

Следует отметить, что такое активное развитие города Лыткарино возможно в случае реализации мероприятий проекта Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры и решению проблемы транспортного сообщения с г. Москвой и областью.

Оценка численности населения города Лыткарино и Московской области на период до 2020 года представлена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка изменения численности населения города Лыткарино в сравнении с Московской областью

| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения города Лыткарино на конец года, тыс.чел. | 51,8 | 52,0-52,2 | 52,2-52,7 | 52,5-53,3 | 52,8-54 | 53,2-54,8 | 53,5-55,9 | 53,9-57,5 | 54,2-59,8 | 54,5-62,2 | 54,8-64,7 | 55,1-67,3 | 55,4-70 |
| Темп изменения численности населения города Лыткарино, % | 0,29 | 0,39-0,82 | 0,46-0,96 | 0,54-1,12 | 0,61-1,28 | 0,65-1,43 | 0,65-2 | 0,65-3 | 0,56-4 | 0,56-4 | 0,56-4 | 0,56-4 | 0,56-4 |
| Численность населения Московской области на конец года, тыс. человек | 6 682 | 6 708 | 6 739 | 6 775 | 6 816 | н/д | н/д | 6 949 | н/д | н/д | н/д | н/д | 7144 |
| Темп изменения численности населения Московской области, % | 0,55 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | в среднем на 0,65 % в год | в среднем на 0,56 % в год |

## 2.3. Доходы населения города Лыткарино

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей.

Перед анализом доходов населения необходимо рассмотреть ситуацию на рынке труда в городе  Лыткарино.

Таблица 3

Показатели ситуации на рынке труда в городе Лыткарино

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы, чел. | 23800 | 23800 | 23800 |
| Численность населения, занятого в экономике г. Лыткарино, чел. | 18000 | 18000 | 18000 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, чел. | 104 | 102 | 86 |
| Уровень безработицы (г. Лыткарино), % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Ситуация на рынке труда в городе  Лыткарино стабильная. На протяжении рассматриваемого периода численность населения, занятого в экономике города, не изменялась. При этом наметилась положительная тенденция стабилизации уровня безработицы на минимальном уровне (0,4 %). Следует отметить, что уровень безработицы в г. Лыткарино в 2005-2007 гг. был невысоким и находился в пределах естественного уровня.

Работодатели города в большей доле обеспечивают занятость населения. Социальное, культурно-бытовое и промышленное развитие города даст возможность большей численности населения работать в городе Лыткарино, сократить транспортную усталость работников и нагрузку на основные магистрали, связывающие город с г. Москвой.

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне города Лыткарино, по ряду показателей анализ произведен на уровне Московской области.

Показатели уровня доходов населения города Лыткарино приведены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели уровня доходов населения города Лыткарино

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в г. Лыткарино по крупным и средним предприятиям, рублей | 8 700 | 13 671 | 17 879 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | - | 57,1 | 30,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Московской области, рублей | 9 557,7 | 12 263,4 | 16 109,1 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 29,2 | 28,3 | 31,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Российской Федерации, рублей | 8 554,9 | 10 633,9 | 13 527 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 26,9 | 24,3 | 27,2 |
| Среднемесячный размер пенсии в г. Лыткарино, рублей | 2 762,6 | 3 185,0 | н/д |
| Средний размер назначенных пенсий по Московской области, рублей | 2 669,6 | 3 001,2 | 3 839,3 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 24,4 | 12,4 | 27,9 |
| Средний размер назначенных пенсий по Российской Федерации, рублей | 2 538,2 | 2 841,6 | 3 086,0 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 25,3 | 12,0 | 8,6 |
| Доля расходов на оплату КУ в среднедушевых доходах по г. Лыткарино, % | 8,0 | 5,3 | 4,7 |
| Доля расходов на оплату ЖКУ в среднедушевых доходах по Московской области, % | 9,7 | 9,1 | н/д |
| Среднедушевые денежные доходы населения Московской области, рублей | 7592 | 10798 | 13794,1 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 30,4 | 42,2 | 27,7 |
| Прожиточный минимум по г. Лыткарино, рублей | 3227,5 | 3788,3 | 4467 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | - | 17,4 | 17,9 |
| Прожиточный минимум за 4 квартал по Московской области, рублей, в т.ч. | 3 227 | 3 775 | 4 467 |
| для трудоспособного населения | 3 670 | 4 208 | 4 999 |
| для пенсионеров | 2 319 | 2 788 | 3 254 |
| Темп роста прожиточного минимума, % к предыдущему периоду | 14,6 | 17,0 | 18,3 |
| Прожиточный минимум за 4 квартал по Российской Федерации, рублей, в т.ч. | 3 060 | 3 437 | 4 005 |
| для трудоспособного населения | 3 302 | 3 714 | 4 330 |
| для пенсионеров | 2 450 | 2 739 | 3 191 |
| Индекс потребительских цен по Московской области | 11,3 | 8,3 | 8,7 |
| Индекс потребительских цен по Российской Федерации | 10,9 | 9 | 11,9 |
| Численность населения г. Лыткарино, получающего жилищные субсидии, чел. | 4534 | 4323 | 3738 |
| Доля населения, получающего субсидии, % | 8,8 | 8,4 | 7,2 |

За рассматриваемый период среднемесячная заработная плата в городе Лыткарино удвоилась (с 8700 руб. в 2005 году до 17879 руб. в 2007 году). В 2007 г. наблюдался спад активного роста.

Активный рост заработной платы по г. Лыткарино в 2006 г. (на 57 %) привел к тому, что уровень заработной платы в городе в 2006-2007 гг. превысил аналогичный показатель по Московской области. Разрыв между средней заработной платой по городу и области несколько увеличился к концу анализируемого периода. Более активный по городу в сравнении с областью рост заработной платы и увеличение разрыва между заработными платами повышает привлекательность города для трудовых ресурсов, мигрирующих в целях поиска работы.

Денежные доходы другой категории населения – пенсии – характеризуются сравнительно небольшими темпами роста за рассматриваемый период. Размер пенсий по городу стабильно выше аналогичных показателей по области и Российской Федерации. Причем темпы роста в среднем по Московской области и Российской Федерации практически совпадают, за исключением последнего года, когда по области резко увеличились темпы роста размера пенсий, а по стране продолжили уменьшаться.

Соотношение уровня заработной платы и пенсии в г. Лыткарино несколько уступило аналогичному показателю по Московской области и Российской Федерации (23,3 %, 24,5 % и 26,7 % соответственно).

Для соотношения существующих доходов населения с потенциальными расходами целесообразно дополнить анализ такими показателями, как прожиточный минимум, доля расходов на жилищно-коммунальные услуги и индекс потребительских цен.

Прожиточный минимум в Московской области выше прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. В результате этого, а также, учитывая, что среднемесячная заработная плата по области выше средней по стране, «покупательная способность» в регионе соответствует общероссийской (на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,12 прожиточных минимума для трудоспособного населения, для Московской области данный показатель составляет 3,2). Учитывая, что уровень заработной платы в г. Лыткарино выше среднего по области и России, а величина прожиточного минимума меньше областного уровня, «покупательная способность» заработной платы в городе существенно превышает общероссийскую – 4. Следует отметить, что если средние заработные платы, как по области, так и по городу существенно превышают прожиточный минимум, то пенсии находятся на сравнительно низком уровне, и больше прожиточного минимума для пенсионеров всего на 11-12 %. Таким образом, неработающих пенсионеров г. Лыткарино можно отнести к категории потенциально субсидируемого населения.

Численность населения, получающего субсидии (как в абсолютном так и в относительном выражении), в г. Лыткарино на протяжении 2005-2007 гг. уменьшалась, что может быть связано в первую очередь с активным ростом заработной платы.

Доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе по г. Лыткарино (5-8 %) обеспечивала 97-98 % сбор платежей за ЖКУ. В течение рассматриваемого периода наметилась тенденция снижения доли расходов на оплату коммунальных услуг. Аналогичная тенденция наблюдается по Московской области. С учетом того, что уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в г. Лыткарино составлял (97-98 %), можно сделать вывод, что сложившаяся в городе ситуация обуславливает высокую привлекательность города для привлечения инвестиций в сферу коммунального хозяйства. В настоящее время доля расходов на коммунальные услуги ниже значения в 2006 г. и сложившегося в среднем за период, что дает возможность при утверждении надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса поднять эту долю до порогового значения в 7-8 %.

Сравнение динамики изменения заработной платы в г. Лыткарино показывает, что темпы ее роста стабильно (более чем трехкратно) превышают индекс потребительских цен по Московской области. Соотношение темпов роста заработной платы и инфляции по Московской области и соответствующих показателей по Российской Федерации показывает, что в области и в стране рост реальной заработной платы происходит меньшими темпами, чем в городе.

Проведенный анализ социально-экономических показателей уровня жизни населения г. Лыткарино позволяет сделать вывод о том, что несбалансированные подходы к установлению надбавок к тарифам могут привести к ухудшению положения основной и наиболее «чувствительной» к указанным изменениям группе потребителей – населения.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни в г. Лыткарино.

## 2.4. Экономика города Лыткарино

2.4.1. Характеристика экономики города Лыткарино

Экономический потенциал муниципального образования является одним из факторов, влияющих на состояние и развития систем коммунальной инфраструктуры города.

Для оценки состояния экономики города Лыткарино проводится анализ динамики наиболее важных показателей ее развития, с учетом выявленных тенденций на региональном уровне.

За период 2005-2007 гг. наблюдаются разнонаправленные тенденции роста числа хозяйствующих субъектов на территории Московской области, в том числе в городе Лыткарино. В 2006 г. темпы роста данного показателя снизились, что может быть обусловлено как экономическими причинами (например, снижение привлекательности для развития бизнеса в той или иной отраслях), так и политическими факторами (например, усиление государственного влияния на отдельные виды экономической деятельности). В 2007 г. в регионе наметились темпы роста числа хозяйствующих субъектов.

По числу предприятий и организаций доля города Лыткарино составляет 0,5 % от их регионального числа.

В структуре организаций и предприятий Московской области по видам экономической деятельности на протяжении рассматриваемого периода преобладают предприятия оптовой и розничной торговли, организации, осуществляющие деятельность в сфере недвижимости, а также промышленные предприятия. В городе Лыткарино наблюдается аналогичная тенденция.

По форме собственности организаций и предприятий в Московской области преобладающей является частная (81-84 %% в структуре). При этом удельный вес государственных предприятий, организаций и учреждений в общем объеме хозяйствующих субъектов составляет 8 %.  Аналогичная ситуация складывается и в городе Лыткарино (91-93 %%). При этом учреждения города в основном муниципальные.

В течение 2005-2007 гг. экономика Московской области сохраняла положительную динамику развития. В том числе по следующим показателям: объему отгруженных товаров, объемы платных услуг населению (в том числе, жилищно-коммунальных), объем инвестиций.

Основой экономики Московской области является промышленное производство. Основой промышленности города Лыткарино является производство оптического стекла, стройматериалов, а также  лёгкая и пищевая промышленность.

В 2007 г. около 47 % всего объема продукции (товаров и услуг) приходилось на  промышленную сферу деятельности города. Значительную долю в  общегородском валовом продукте составляет торговая деятельность (23 %). При этом доля промышленной сферы существенно возросла (с 34 до 47 %%).

Основным промышленными предприятиями, оказывающими влияние на экономику города Лыткарино, являются: ООО "Старатели" (производство строительных материалов), ОАО "ЛЗОС" (производство оптических материалов, оптико-механических и оптико-электронных приборов различного назначения), ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" (мясоперерабатывающее предприятие), ООО «Пластал» (обработка алюминиевого профиля), ООО "Лыткаринский пищевой комбинат" (производство кетчупа), ООО «Диалог конверсия» (изготовление кубков, наград, медалей), ЗАО НПП «Интероко» (производство изделий медицинского назначения), ЗАО "Фирма "Строитель" (производство строительных материалов).

За период 2005-2007 гг. высокими темпами увеличивался объем валового регионального продукта и объем отгруженной продукции, причем как на региональном, так и на уровне города. Основным фактором роста указанных показателей являлись высокие темпы развития промышленности.

Так, в структуре объема отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности в городском округе удельный вес промышленности  в течение 2005-2007 гг. составлял 49-58 %%.

Показатели динамики объема платных услуг населению, в том числе и коммунальных также имеют положительные тенденции. В 2007 г. удельный вес жилищно-коммунальных услуг в структуре платных услуг по Московской области составил более 40 %, в городе Лыткарино – 62 %.

Рассматривая динамику инвестиционной деятельности на территории Московской области и городу Лыткарино можно отметить ее положительный характер, однако темпы роста объема инвестиций, привлекаемых в областную и муниципальную экономику, имеют разнонаправленные тенденции. Так, по Московской области рассматриваемый показатель имеет стабильные темпы снижения, а изменения аналогичного показателя по городу – скачкообразный характер. Однако в целом, можно отметить явное опережение темпов роста инвестиционного развития экономики города над региональным уровнем в 2006 г., а в 2007 г. – существенное снижение.

С точки зрения экономического потенциала, характеризующегося показателем доли инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, Московская область стабильно превышает (на 4-9 %%) среднероссийский уровень, варьирующийся в пределах 20 – 20,5 %%. По городу Лыткарино доля  инвестиций в основной капитал в городском валовом продукте существенно ниже (с тенденциями уменьшения) и составляет 4-7 %.

Основным направлением инвестиций в Московской области является промышленное производство, что связано в основном с уровнем доходности инвестированных средств. Также, одним из факторов является более оптимальная и эффективная с точки зрения текущей деятельности организационно-правовая форма, характерная для хозяйствующих субъектов данной отрасли: открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью. Данный фактор снижает вероятность инвестиционных рисков и обуславливает привлекательность указанной отрасли для инвесторов.

Так, в 2005-2007 г. в основной капитал организаций коммунального комплекса города Лыткарино были направлены бюджетные инвестиции и собственные средства предприятий в пределах 1-2 %% от общего объема инвестиций соответственно. При этом основным направлением инвестирования было развитие систем водоснабжения и водоотведения города.

Большинство организаций коммунального комплекса являются унитарными предприятиями (как правило, муниципальными), владеющими имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Несмотря на то, что Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» установлена возможность осуществления указанными предприятиями заимствований путем размещения облигаций или выдачи векселей, в реальности данные схемы практически не применяются в силу низкой ликвидности данных ценных бумаг, обусловленной значительной кредиторской задолженностью предприятий, ограниченностью и отсутствием регистрации прав на имущество, высокой финансовой зависимостью унитарных предприятий от местных бюджетов, политизированностью принятия решений об установлении тарифов, приводящей к исключению из состава экономически обоснованных расходов и прибыли средств, направляемых на выплаты по привлеченным финансовым ресурсам. Кроме того, социально значимый характер рассматриваемой отрасли, обуславливающий жесткое регулирование ценообразования (ограничение роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса предельными индексами, уровнем доступности для населения), также оказывает влияние на ее инвестиционную привлекательность. Данная ситуация характерна для города Лыткарино, где основными поставщиками жилищно-коммунальных услуг являются муниципальные унитарные предприятия: МП «Лыткаринская электросеть», МП «Водоканал». МП «Лыткаринская теплосеть», МУП «ДЕЗ-Лыткарино» (содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах).

Таким образом, существующего уровня инвестиций в коммунальную отрасль города Лыткарино недостаточно для решения накопившихся и перспективных проблем, характеризующихся состоянием коммунальной инфраструктуры города.

2.4.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса

На территории города Лыткарино деятельность в жилищно-коммунальной сфере осуществляют следующие предприятия:

- МП «Лыткаринская теплосеть» (деятельность в сфере теплоснабжения);

- МП «Водоканал» (деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения);

- МП «Лыткаринская электросеть» (деятельность в сфере электроснабжения);

- управляющая организация МУП «ДЕЗ-Лыткарино» (содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах и специализированном жилищном фонде города Лыткарино);

- ООО «Жилкомхоз» (содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах).

За рассматриваемый период можно отметить положительную динамику уровня заработной платы работников жилищно-коммунальной отрасли (в 2007 г. к 2005 г. – рост составил 36-56,5 %%). Причем наибольший рост наблюдается в сфере деятельности по водоснабжению и водоотведению (+56,5 %). Показатели средней заработной платы в указанных сферах ниже показателя по городу в целом. Средний уровень заработной платы в жилищно-коммунальной сфере в 2006-2007 гг. превышал показатели по городу в целом, однако в 2007 г. снизился на 10 %, что связано с влиянием промышленной отрасли, где уровень заработной платы существенно выше (в 2007 г. – на 20 %).

Изменения общей численности работников в сфере жилищно-коммунального комплекса имеют тенденции к снижению (в 2007 г. к 2005 г. - на 4%). Наибольшее снижение численности наблюдается в сфере услуг по содержанию и ремонту жилых помещений.

Темпы роста доходов от деятельностей по предоставлению жилищно-коммунальных услуг незначительно опережают аналогичные показатели по расходам организаций по указанным видам деятельности, однако имеют тенденции к снижению, что связано с ограничением роста плат и тарифов за жилищно-коммунальные услуги для населения.

Финансовый результат организаций от осуществления основных видов деятельности в течение 2005-2007 гг. был положительным (за исключением убытков от деятельности в сферах содержания и ремонта жилого помещения и электроснабжения в 2005 г., теплоснабжения – в 2007 г.).

Убыток МП «Лыткаринская электросеть» в 2005 г. получен из-за установления экономически необоснованного тарифа. Убыточность деятельности МП «Лыткаринская теплосеть» в 2007 году обусловлена проведением переоценки основных фондов, что в конечном счете, повлияло на рост себестоимости.

Убыточность деятельности от предоставления услуг по содержанию и ремонту жилого помещения может быть связана как с несоответствием объемов предоставляемых услуг с уровнем понесенных затрат, так и с неэффективной организацией данного вида деятельности, влиянием политических факторов при установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения. Необходимо отметить, что в соответствии с федеральным законодательством указанный вид деятельности не является регулируемым (только в случаях, предусмотренных федеральными законодательными и нормативными актами).

Убыточность деятельности от предоставления услуг по содержанию и ремонту жилого помещения может быть связана как с несоответствием объемов предоставляемых услуг с уровнем понесенных затрат, так и с неэффективной организацией данного вида деятельности, влиянием политических факторов при установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения. Необходимо отметить, что в соответствии с федеральным законодательством указанный вид деятельности не является регулируемым (только в случаях, предусмотренных федеральными законодательными и нормативными актами). Так, в соответствии с Жилищным кодексом РФ деятельность по содержанию и ремонту жилого помещения регулируется только в случаях:

- если в установленное время собственники помещений в таком доме не выбрали (не реализовали) способ управления своим домом;

- установления платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество оказывают существенное влияние на финансовое состояние организации.

Динамика объемов дебиторской задолженности организаций в период 2005-2007 гг. была неравномерной: в 2006 г.  наблюдалось снижение показателей, в 2007 г. – рост. Данная тенденция характерна для всех рассматриваемых подотраслей.

Кредиторская задолженность организаций имела отрицательную динамику (кроме МП «Лыткаринская теплосеть»).

Соотношение сумм дебиторской и кредиторской задолженностей в течение всего периода имело активное сальдо; тенденции снижения показателей задолженности оказывали позитивное влияние на общее финансовое состояние предприятий.

Принимая во внимание, что основными потребителями жилищно-коммунальных услуг является население, для улучшения финансового состояния предприятий и организаций необходима реструктуризация дебиторской задолженности населения города Лыткарино, которая может проводиться путем списания части сумм долга (пеней), предоставление скидок с суммы основного долга в обмен на своевременную и полную оплату текущих счетов, а также за счет выполнения гражданами работ в счет оплаты задолженностей.

В целях создания условий для ликвидации дебиторской задолженности населения на муниципальном уровне необходимо разработать порядок списания безнадежной задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Указанный порядок должен определять очередность списания задолженности по срокам ее возникновения; объемы списания, этапы списания задолженности по категориям населения (по уровню доходов), порядок создания источника покрытия убытков (резерва по сомнительным долгам).

Для предупреждения неконтролируемого изменения роста кредиторской и дебиторской задолженностей на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального комплекса города Лыткарино необходима реализация следующих мер по их финансовой стабилизации:

- предоставление коммунальных услуг (ресурсов) любым потребителям, включая бюджетные организации только на основе договорных соглашений;

- упорядочение механизма формирования плат и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, создание эффективного механизма целевого использования надбавок к ценам (тарифам) и тарифов на подключение (амортизационные отчисления, прибыль и т.п.) на цели модернизации и развития;

- организация учета коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей на основе приборов учета;

- применение мер гражданской ответственности к должникам.

## 2.5. Жилищное и культурно-бытовое строительство в городе Лыткарино

Определяющее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют масштабы жилищного, коммунально-бытового и промышленного строительства. Существующие и строящиеся объекты капитального строительства в любом городе, в том числе в г. Лыткарино, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Соответственно, масштабы и сроки строительства должны определять масштабы и сроки строительства систем коммунальной инфраструктуры с тем, чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном месте с определенной нагрузкой.

Динамика строительства объектов жилищной сферы на период до 2020 года неразрывно связана с современным состоянием жилищной сферы города Лыткарино.

Жилищный фонд города представлен как многоэтажной, так и индивидуальной застройкой. Доля индивидуальной жилищной застройки с приусадебными участками и садовых товариществ не велика (до 3 %), в последние годы наблюдается тенденция к ее сокращению и ликвидации, что отражено так же и в Генеральном плане. Основную долю жилищного фонда составляют многоквартирные дома с полным благоустройством, преимущественно 9 этажные и выше (более 52 %). Несколько меньшую долю занимают многоквартирные дома средней этажности в 3-7 этажей (44 %). Жилой фонд 2-х этажной застройки (32,3 тыс. кв.м.) в большей части является ветхим (22,6 тыс. кв.м.).

Показатели сложившегося жилищного строительства приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели развития жилищного фонда в городе Лыткарино

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда г. Лыткарино на конец периода, тыс. кв.м. | 932,4 | 974,2 | 984,6 | 1 000,6 | 1 012 |
| Темпы роста жилищного фонда, % к предыдущему периоду | 1, 6 | 4,5 | 1,1 | 1,6 | 1,2 |
| Жилищная обеспеченность по г. Лыткарино, кв. м/чел. | 18,3 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,6 |
| Жилищная обеспеченность по Московской области, кв. м/чел. | 23,3 | 24 | 24,8 | 26 | 27,2 |
| Жилищная обеспеченность по Российской Федерации, кв. м/чел. | 20,2 | 20,5 | 20,9 | 21,1 | 21,57 |
| Жилищная обеспеченность согласно Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 гг. | - | - | 20,2 | 20,5 | 20,9 |
| Площадь вводимого построенного жилищного фонда в г. Лыткарино, тыс. кв. м | 14278 | 41831 | 10407 | 15793 | 12206 |
| Ввод нового жилья в г. Лыткарино, кв. м/чел. | 0,28 | 0,82 | 0,20 | 0,31 | 0,24 |
| Ввод нового жилья по Российской Федерации, кв.м/чел. | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,44 | 0,52 |

Площадь жилищного фонда города Лыткарино на протяжении рассматриваемого периода постоянно увеличивается. Годовые темпы роста колебались по различным годам и находились в пределах от 1,1 % до 4,5 % в год. Жилищной обеспеченности (площади жилищного фонда, приходящейся на одного человека) с 18,3 кв.м/чел. в 2003 г. до 19,6 кв.м/чел. в 2007 г. (+ 6,9 % за период).

Жилищная обеспеченность в г. Лыткарино уступает аналогичному показателю по Московской области и Российской Федерации. В целом по региону жилищная обеспеченность постоянно увеличивалась и достигла в 2006 году 26 кв.м/чел. При этом необходимо отметить, что разрыв между жилищной обеспеченностью в городе и Московской области, а также Российской Федерации, постоянно увеличивался.

В целом, рассмотренная динамика изменения показателей позволяет сделать промежуточный вывод о том, что жилищные условия в городе Лыткарино, а также темпы их улучшения, значительно ниже среднесложившихся как в стране, так и в области. Причиной сложившейся тенденции может быть небольшой объем платежеспособного спроса со стороны покупателей жилой недвижимости, вызванный недостаточно высоким размером средней заработной платы в городе как основного источника денежных доходов, а также активный рост стоимости жилья.

Тенденция ввода новых объектов жилищного строительства имеет выраженный циклический характер, в отдельные годы наблюдалось увеличение вводимой площади (2004 г., 2006 г.), в последующие годы происходил спад (2005 г., 2007 г.). Аналогично изменялись и относительные показатели нового строительства в расчете на одного жителя.  На протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением 2004 г., размер ввода нового жилья в расчете на одного человека  по г. Лыткарино был ниже, чем средний показатель по Российской Федерации, при этом разрыв между этими показателями увеличивался. Сложившиеся тенденции привели к тому, что как уже говорилось ранее, в г. Лыткарино неудовлетворительные жилищные условия, жилищная обеспеченность ниже российских и областных значений.

В г. Лыткарино в целях активного нового строительства могут быть использованы пойменные территории и территории центральных кварталов, а также детского городка «ЗИЛ». На последних территориях новое строительство  возможно вместо сносимого ветхого жилья, а также незначительного уплотнения застройки. На период до 2020 года администрацией города Лыткарино планируется  активное жилищное и соцкультбытовое строительство (таблица 6). До 2020 г. согласно проекту Генерального плана будет ликвидировано 92 тыс. кв.м. жилищного фонда, в т.ч. 2-3 этажные многоквартирные дома, все дома с приусадебными участками и садовые товарищества. Значительную часть многоквартирных домов планируется построить на пойменных территориях. За счет освоения данных территорий селитебная площадь увеличится до 411 га.

Таблица 6

Перспективное новое строительство в городе Лыткарино на период до 2020 г.

| Наименование участка | Площадь участка, га | Площадь домов, тыс. кв. м | Численность населения, чел. | Нагрузки, подключаемые к системам коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водоснабжение, куб. м/час | Водоотведение, куб. м/час | Теплоснабжение, Гкал/ч | Электроснабжение, кВт/ч |
| Микрорайон № 6 | 99 | 315 | 11060 | 4800 | 4500 | 53,54 | 17,5 |
| Центральная часть города | 8 | 57 | 2620 | 800 | 800 | 10,33 | 3,25 |
| Кварталы № 4, 6, 8 | 21,5 | 163,8 | 5320 | 2000 | 2000 | 35,06 | 7,5 |
| Территория вдоль ул. Колхозная | 34,5 | 120,7 | 3800 | 1200 | 1200 | 23,54 | 6 |
| Квартал № 5 | 8 | 25,4 | 602 | 236 | 236 | 10,13 | 0,525 |
| Микрорайон № 4 | н/д | 224 | 7400 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Квартал № 11 | н/д | 68 | 2200 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский городок "ЗИЛ" | н/д | 67 | 2200 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего |  | 1040,9 | 35202 | 9036 | 8736 | 132,6 | 34,775 |

На период до 2020 года планируется ввести около 1 млн. кв. м площади жилья. Данный показатель несколько ниже прогноза объемов строительства жилищного фонда, предусмотренного проектом Генерального плана развития города: 1263,7 тыс. кв. м. за период 2006-2020 гг. (было построено за 2006-2008 гг. 39,8 тыс.кв.м.), площадь жилищного фонда составит 2181,3 тыс. кв.м. к 2020 г. При реализации намеченных к 2020 г.  планов строительства многоквартирных домов уровень обеспеченности жильем к 2020 г. составит 28-35 кв.м./чел., что соответствует значению показателя (31 кв.м./чел.), предусмотренному проектом Генерального плана.

Следует отметить, что как уже говорилось такое активное жилищное строительство оправдано в случае реализации мероприятий проекта Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры.

Одновременно с увеличением жилищного фонда в г. Лыткарино планируется соответственное (согласно действующим нормам) увеличение количества объектов культурно-бытового и социального обслуживания. Согласно проекту Генерального плана г. Лыткарино в 2006-2020 гг. активное развитие получит производственный сектор, в частности малые предприятия. За счет этого территория производственного использования увеличится на 35 % и составит 400 га.  В связи с тем, что информация о необходимости подключения этих объектов к системам инженерной инфраструктуры отсутствует, можно предположить, что участки застройки уже обеспечены необходимыми сетями и мощностями централизованной инженерной инфраструктуры, либо будут обеспеченны от собственных источников (котельных, скважин, газотурбинных установок и т.п.).

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры учтены все приведенные в таблице 6 земельные участки. В случае, если застройка каких либо участков не будет осуществляться или будут застраиваться другие, в программу должны быть внесены изменения в части корректировки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, изменены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, непосредственно инвестиционные программы названных организаций, а также пересмотрены надбавки к тарифам и тарифы на подключение.

## 2.6. Состояние коммунальной инфраструктуры

В настоящее время в Российской Федерации привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, как правило, характеризуется не столько развитием инженерной инфраструктуры муниципальных образований, сколько необходимостью в ее капитальном ремонте и обновлении. Такая потребность обуславливается, в первую очередь, постоянно растущим уровнем износа систем коммунальной инфраструктуры, что также влияет на инвестиционный климат в отрасли. Данная тенденция характерна как для Московской области в целом, так и для города Лыткарино.

Анализируя уровень износа инженерной инфраструктуры, необходимо отметить его влияние на такие существенные показатели как аварийность систем коммунальной инфраструктуры и потери ресурсов при их транспортировке. В качестве базы для проведения сравнительного анализа приняты города – столицы субъектов Российской Федерации, расположенные в Центральном федеральном округе.

Таблица 7

| Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | Российская Федерация | Московская область | Лыткарино | Владимир | Рязань |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % | 38,2 | 27,8 | 53,4 | 21,6 | 15,5 |
| Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети, % | 33,3 | 23,1 | 57,1 | 38,8 | 1,8 |
| Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной водопроводной сети, % | 40,4 | 29,2 | 54,5 | 66,3 | 66,4 |
| Удельный вес внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении внутриквартальной и внутридворовой сети, % | 36 | 29,1 | 51,4 | 18,5 | 62,7 |
| Потери воды, % | 18,5 | 11 | 8,9 | 34,1 | 19,1 |
| Аварийность, ед./км сети | 0,31 | 0,29 | 0,35 | 0,03 | 0,09 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % | 33,2 | 24 | 22,9 | 25,6 | 11,6 |
| Удельный вес главных коллекторов, нуждающихся в замене, в общем протяжении главных коллекторов, % | 30,4 | 22,9 | 36 | 28,9 | 0,5 |
| Удельный вес уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной канализационной сети, % | 34,3 | 24,8 | 23,0 | 16,9 | 10,4 |
| Удельный вес внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении внутриквартальной и внутридворовой сети, % | 34,2 | 24 | 23,9 | 60,3 | 45,7 |
| Аварийность, ед./км сети | 0,25 | 0,32 | 0,08 | - | 0,005 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, % | 22,6 | 23,9 | 65,1 | 35,8 | 10,6 |
| Потери тепловой энергии, % | 9,0 | 8,9 | 11,7 | 6,1 | 10,8 |

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) (1-водопровод)», «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) (1-канализации)», 1-ТЭП.  Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

Функционирование систем коммунальной инфраструктуры города Лыткарино характеризуется следующими тенденциями.

1. Рассматривая системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города Лыткарино в целом, можно сделать вывод о том, что системы водоснабжения имеют меньший уровень износа. Износ сетей водоснабжения в среднем составляет 47%, однако доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 53,4 %. Также необходимо отметить, что динамика указанного показателя в течение 2005-2007 гг. имела неравномерный характер. Так, в 2006 г. (к уровню 2005 г.) резко увеличилась потребность в замене  всех водоводов, внутриквартальной и внутридворовой сети (на 57 и 44 %% соответственно). Данный факт может быть связан с переоценкой состояния систем водоснабжения. Значительный уровень физического износа ведет к росту уровня фактических потерь (по данным формы статистической отчетности 1-водопровод за 2005-2007 гг.) в водопроводных сетях города Лыткарино, который ниже среднерегионального и общероссийского показателей.

Анализируя состояние систем водоснабжения города, необходимо отметить разнонаправленную динамику показателей, имеющих прямую зависимость: уровня потерь, потребности в замене сетей, аварийности в сетях, что указывает на отсутствие объективности.

Таким образом, исходя из представленной информации, можно предположить достаточно высокий уровень износа водопроводных сетей города, что сопровождается соответствующим уровнем потерь в сетях (который в связи с отсутствием приборного учета на предприятии не может быть достоверным), имеющим положительную динамику.

2. Канализационные сети города Лыткарино по данным бухгалтерского учета имеют более высокий износ, чем водопроводные (в среднем 77 %), однако, в сравнении с сетями водоснабжения, наоборот, имеет невысокий удельный вес нуждающихся в замене – около 23 %. При этом, в замене нуждается (практически в одинаковой степени) все типы сетей.

Доля сетей, нуждающихся в замене, выше общероссийского и регионального показателей. Несмотря на столь высокий износ, уровень аварийности на канализационных сетях города Лыткарино в 2005-2006 гг. практически не наблюдался, а в 2007 г. был незначителен.

3. Динамика состояния тепловых сетей города Лыткарино также определяет потребность в масштабных мероприятиях по их замене. Причем данный уровень выше областных и среднероссийских показателей.

4. Состояние электрических сетей города Лыткарино находится на разном уровне. Износ кабельных линий электропередач на 01.01.2008 г. составил 69%, воздушных -  73%, ТП – 53%, РП – 33%, что ниже уровня физического износа электроэнергетического оборудования в целом по Российской Федерации, который составляет более 70 %.

Удельный вес потерь в электросетях (в 2007 г. составил 14,1 %) находится на уровне общероссийских показателей (13-18 %).

В целом, рассматривая ключевые показатели функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сравнении с аналогичными городами, регионом и Российской Федерацией, можно отметить, что значения в основном по всем показателям, в том числе, характеризующим инвестиционную емкость систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, выше среднерегиональных и общероссийских показателей (кроме систем водоотведения).

Учитывая значительный вес сетей, нуждающихся в замене, можно предположить, что при сохранении сложившегося и недостаточного уровня обновления инфраструктуры в среднесрочной перспективе могут значительно увеличиться показатели потерь воды и тепла в сетях и аварийности, что в целом отразится на качестве соответствующих коммунальных услуг.

Для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах коммунальной инфраструктуры в городе Лыткарино, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций создана оперативно-диспетчерская служба как структурное подразделение Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры администрации города (далее - ОДС).

При аварийных ситуациях ОДС фиксирует заявки (принятые в виде телефонограмм) на устранение аварийных ситуаций (при крупных авариях), координирует работы организаций коммунального комплекса города и управляющих организаций по ликвидации аварий.

При незначительных повреждениях внутридомового инженерного оборудования в многоквартирных домах города управляющие организации информируют ОДС о ликвидации повреждений.

По данным организаций коммунального комплекса города Лыткарино, основными причинами возникновения аварийных ситуаций является высокий износ сетей и оборудования коммунальной инфраструктуры города и внутридомового инженерного оборудования в многоквартирных домах.

В настоящее время на федеральном уровне утвержден ряд законодательных и нормативных актов, устанавливающих «правила игры» для осуществления деятельности в сфере коммунального комплекса:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса и Правила регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520;

- Правила финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 464;

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99;

- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 100;

- Методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 101;

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Таким образом, для стимулирования привлечения инвестиций в коммунальную сферу деятельности необходима разработка и принятие в городе Лыткарино соответствующей нормативной базы для привлечения требуемых инвестиционных ресурсов, что явится основой для положительных изменений в отрасли. Основополагающим документом будет являться Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Лыткарино. В развитие указанного документа требуется подготовка  технических заданий и разработка инвестиционных программ городских организаций коммунального комплекса.

Эффективная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры города должна сопровождаться разработкой муниципальных нормативных правовых актов, первоочередными из которых являются:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения органом представительной власти города инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок участия должностных лиц Администрации города Лыткарино в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций коммунального комплекса.

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль за выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль за реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционной программы.

### 2.6.1. Водоснабжение

Водоснабжение города Лыткарино осуществляется из подземных источников пятью водозаборными узлами (ВЗУ):

-  ВЗУ №2 расположен на ул. Колхозной, состоит из 5 скважин 1963-1982 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 350 куб.м/час;

- ВЗУ №3 расположен в квартале №1, состоит из 3 скважин 1974-1978 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 255 куб.м/час;

- ВЗУ №4 расположен в районе Волкуша, состоит из 4 скважин 1983-2003 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 185 куб.м/час;

- ВЗУ №5 расположен в районе ЗИЛ, состоит из 2 скважин 1967-1989 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 64 куб.м/час;

- ВЗУ №6 расположен в микрорайоне №6, состоит из 3 скважин 1983-1989 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 85 куб.м/час.

Каждый из водозаборных узлов оборудован резервуарами чистой воды емкостью от 300 до 1000 куб.м, а также насосными станциями второго подъема. Уровень износа станций второго подъема составляет 46,9%, оборудования скважин – 77,3%. Уровень загруженности водозаборных сооружений составляет 90%. Технические параметры водозаборных сооружений в период с 2005 по 2007 гг. оставались неизменными.

От насосных станций второго подъема питьевая вода поступает в распределительную сеть города. Суммарная протяженность водопроводных сетей в г. Лыткарино составляет 77,78 км, в том числе: магистральные – 31,88 км, внутриквартальные – 38 км, внутридворовые – 7,9 км. Свыше 75% протяженности сетей были введены в эксплуатацию в период с 1951 г. по 1983 г. Менее 10% протяженности сетей эксплуатируются менее 20 лет. Более 96% протяженности сетей выполнены из чугуна, но, несмотря на это, более половины сетей (51,33 км) нуждаются в замене. Техническое состояние сетей водоснабжения за период с 2005 по 2007 гг. изменений не претерпело.

В г. Лыткарино можно выделить три группы потребителей: население, бюджетные учреждения и прочие потребители (таблица 8). Доминирующим потребителем является население (более 90% объема реализованной воды в 2007 году). Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составила около 5 и 4 % соответственно. Расположенные в городе Лыткарино промышленные предприятия, как правило, имеют собственные источники водоснабжения.

Таблица 8

| Наименование группы потребителей | Объем потребления воды в 2007 г. |
| --- | --- |
| Население, тыс. куб.м | 6031 |
| Темп роста, % | 100,0 |
| Бюджетные организации, тыс. куб.м | 345 |
| Темп роста, % | 97,7 |
| Прочие потребители, тыс. куб.м | 254 |
| Темп роста, % | 106,3 |
| Всего, тыс. куб.м | 6630 |
| Темп роста, % | 100,1 |

В соответствии с Генеральным планом города на перспективу до 2020 года прогнозируется увеличение численности населения, объектов культурно-бытового обслуживания, большинство из которых можно отнести к группе бюджетных организаций, а также малых предприятий (группа «прочие потребители»). Таким образом, потребность в воде также будет увеличиваться соразмерно росту потребителей каждой из групп. В этой связи основной проблемой для развития системы водоснабжения г. Лыткарино является ограниченность разведанных запасов подземных вод. В 2007 году забор воды составил почти 100% установленного лимита.

Оснащенность потребителей приборами учета воды в целом по г. Лыткарино находится на низком уровне. Это обусловлено, прежде всего, низкой обеспеченностью приборами учета в жилых домах (всего 34 дома или 7,6% воды, реализуемой по приборам учета от общего объема реализуемой населению воды). По бюджетным организациям и прочим потребителям обеспеченность приборным учетом составляет 77 и 100 % соответственно.

В перечне показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденном указом президента РФ от 28.04.2008г. №607, предусмотрен мониторинг доли объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. Поэтому представляется целесообразным реализовать мероприятия по 100-процентному оснащению жилищного фонда г. Лыткарино приборами учета.

Аварийность на водопроводных сетях в период с 2005 по 2007 год постоянно увеличивается. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, в 2007 году несколько снизилась по сравнению с 2006 годом. Несмотря на это, объем ремонта и замены сетей на порядок ниже протяженности сетей, нуждающихся в замене.

Сравнительный анализ по г. Лыткарино и аналогичным городским поселениям ряда регионов показывает, что аварийность на сетях в г. Лыткарино является наиболее высокой. Это обусловлено высокой долей водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в г. Лыткарино (53%).

Сравнительная характеристика качества воды по 24 критериям показала, что превышение предельно-допустимых концентраций наблюдается по мутности на 20%, содержанию фторидов на 27% и железа на 217%. По большинству критериев качества питьевая вода, подаваемая потребителям г. Лыткарино,  удовлетворяет установленным требованиям.

В результате анализа системы водоснабжения г. Лыткарино можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий износ инфраструктуры, обусловленный длительными сроками эксплуатации;

- высокий уровень железа в подземных водах;

- отсутствие разведанных запасов подземных вод для обеспечения новых потребителей;

- низкий уровень обеспеченности приборным учетом.

Указанные проблемы представляется целесообразным решать путем:

- модернизации оборудования насосных станций;

- замены сетей;

- подключения к системе водоснабжения г. Москвы;

- строительства станции обезжелезивания, а также монтажа установок по обезжелезиванию воды для отдельных потребителей, у которых качество воды не удовлетворяет установленным требованиям;

- внедрения приборного учета на границах сетей с потребителями.

### 2.6.2. Водоотведение и очистка сточных вод

Система водоотведения и очистки сточных вод города Лыткарино включает сеть напорных и безнапорных трубопроводов, 6 канализационных насосных станций (КНС) и очистные сооружения.

Суммарная протяженность канализационных сетей составляет 84 км, из них:

- 1,9 км – главные коллекторы;

- 47,4 км – уличная канализационная сеть;

- 34,7 км – внутриквартальные и внутридворовые сети.

Большая часть канализационных сетей была проложена в период с 1951 г. по 1983 г. Нуждаются в замене 19,2 км (или 23%) канализационных сетей.

Канализационные насосные станции оборудованы преимущественно центробежными насосами типа СМ и СД, суммарной мощностью 31,2 тыс. куб.м/сут. Загруженность насосных станций составляет не менее 80%, большая часть станций характеризуется неисправностью установленного на них оборудования (таблица 9).

Таблица 9

| Насосная станция | Расположение | Производительность, куб.м/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | ул. Тураевская | 100 | 1979 |
| КНС №2 | ул. Колхозная | 80 | 2004 |
| КНС №3 | квартал №3а | 200 | 1985 |
| КНС №5 | ул. Колхозная | 400 | 1988 |
| КНС №7 | ул. Колхозная | 450 | 1960 |
| КНС№10 | ул. Набережная | 200 | 1960 |
| КНС Петровское | микрорайон №6 | 160 | 1960 |

Установленная пропускная способность очистных сооружений (механическая и биологическая очистка) составляет 31 тыс. куб.м/сут. Сооружения введены в эксплуатацию в 1989 году. В 2008 году их загруженность приблизилась к 100%.

Очистными сооружениями предусмотрена механическая и полная биологическая очистка сточных вод. Однако техническое состояние сооружений не позволяет производить биологическую очистку по всем параметрам.

Численность работников, задействованных в водоотведении и очистке сточных вод, в г. Лыткарино в сравнении с городскими поселениями Московской области и ряда других регионов с аналогичными организационно-техническими условиями деятельности является по ряду критериев наиболее высокой или одной из наиболее высоких. Таким образом, одним из направлений модернизации инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод должно быть снижение трудоемкости технологии производства.

Фактический срок службы насосного оборудования на канализационных станциях составляет от 10 до 30 лет при нормативном сроке 6 лет. Технологическое оборудование станций характеризуется как физическим старением, так и моральным. Износ сооружений по очистке сточных вод составляет 64,7%, износ сетевой инфраструктуры – 76,7%.

Доля протяженности сетей, нуждающихся в замене, составляет 23% – это самый низкий показатель по сравнению с аналогичными городскими поселениями Московской, Рязанской, Орловской и Ярославской областей. При этом уровень аварийности на сетях водоотведения в г. Лыткарино выше, чем в городских поселениях Орловской и Ярославской областей, но ниже среднего по Московской области (таблица 10).

Таблица 10

| Наименование региона / населенного пункта | Численность работников (чел.) в расчете на: | Доля протяженности сетей, нуждающихся в замене, % | Число аварий в расчете на 100 км канализационных сетей, случаев |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 млн. куб.м. пропущенных сточных вод | 1 тыс. проживающего населения | 1 км протяженности сетей |  |  |
| Московская область* | 14 | 2,4 | 1,4 | 26 | 39,4 |
| Орловская область* | 20 | 4,3 | 1,2 | 34 | 8,1 |
| Рязанская область* | 52 | 2,6 | 1,2 | 26 | н. д. |
| Ярославская область* | 23 | 2,6 | 1,6 | 32 | 0,3 |
| г. Лыткарино | 23 | 3,1 | 1,9 | 23 | 8,3 |

* Показатели в таблице приведены по городским поселениям соответствующих регионов без учета региональных центров. Регионы (кроме Московской области) отобраны по принципу близкого расположения к Московской области и схожести организационно-технических условий эксплуатации инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод с условиями г. Лыткарино.

Химический состав сточных вод, сбрасываемых в водный объект после очистки, по 12 показателям из 20 превышает предельно допустимые концентрации, из них по трем – на порядок (азот аммонийный, нитриты, фосфаты). Сумма экологических платежей составляет 972,9 тыс. руб. или около 2% от себестоимости водоотведения и очистки сточных вод.

В результате анализа системы водоотведения и очистки сточных вод г. Лыткарино можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий физический и моральный износ оборудования, влекущий за собой большие финансовые расходы, связанные с устранением аварийных ситуаций и использованием человеческого труда;

- низкая эффективность очистки сточных вод и отсутствие резерва для подключения новых потребителей.

Указанные проблемы представляется целесообразным решать путем:

- модернизации оборудования канализационных насосных станций с переводом части из них в автоматический режим работы;

- оптимизации сетевой инфраструктуры с целью сокращения количества насосных станций;

- замены сетей;

- модернизации оборудования очистных сооружений и их расширения.

### 2.6.3. Электроснабжение

Передачу электроэнергии в г. Лыткарино осуществляет МП «Лыткаринская электросеть». Передача электроэнергии выполняется по воздушным линиям электропередач напряжением 0,4 кВ и кабельным линиям по уровням напряжения 0,4 кВ и 6-10 кВ. Протяженность воздушных линий электропередач в 2008г. составляет 30 км и не изменялась с 2005г. Протяженность кабельных линий электропередач 0,4 кВ и 6-10 кВ в 2008г. составляет соответственно 97 и 106 км. В течение периода 2005-2008г. протяженность линий незначительно увеличилась соответственно на 1,92% и 2,91%.

Питающая и распределительная электрическая сеть выполнена на напряжение 6 и 10 кВ и построена по 2-х лучевой и петлевой схемам. Электрическая сеть включает в себя 51 трансформаторную подстанцию (ТП) и 5 распределительных пунктов (РП). Мощность установленных трансформаторов составляет 400 и 630 кВА. Из общего количества в 4 ТП и 1 РП установлено по одному трансформатору. В течение периода 2005-2008г. количество ТП и РП увеличилось соответственно на 2 и 1 единицы.

Электроснабжение территории г. Лыткарино осуществляется от питающего центра ОАО «МОЭсК» (Московская областная электросетевая компания). Питающие центры (110 кВ) №174 «Лыткарино», ЦИАМ №376 «Заречная», «Тураево» связаны по воздушным ЛЭП – 110кВ с Московской и областной энергосистемами.

От ПС-174 до распределительных пунктов МП «Лыткаринская электросеть» (РП-21, РП-24, РТП-32, РТП-22) проложено 11 высоковольтных электрокабелей (питающих фидеров), из них 4 фидера напряжением 6 кВ и 7 – напряжением 10 кВ. Новый РТП-23, построенный в городе, в настоящее время выполняет только функции ТП , в связи с тем, что к данному РТП не подведены питающие фидеры от ПС-174.

Генерирующим центром по сети 110 кВ является ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго».

Система аварийного переключения в электрической сети города обеспечивается резервной связью всех РП через подключенные к ним ТП путем секционного переключения.

На основании представленной информации определено, что основной категорией потребителей электрической энергии в г. Лыткарино является население (51,8% в 2007г. и 54,04% по плану в 2008г. в объемах 40766,0 и 47900,0 тыс. кВт*ч соответственно).

Анализ фактического потребления электроэнергии в г. Лыткарино показал тенденцию общего увеличения за период 2003-2007гг. со снижающимися темпами. Данную тенденцию задает в основном категория – «население», ежегодно увеличивая потребление электроэнергии.

Учет электроэнергии в г. Лыткарино в полном объеме осуществляется по приборам учета. Прогноз обеспеченности потребителей приборами учета на период реализации программы комплексного развития составляет 100%. В системе учета электроэнергии по категории «население» не применяются двухтарифные приборы учета. Это обусловлено отсутствием автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), предусмотренной для их применения.

В соответствии с приведённым в разделе 2 анализом за период 2009-2020гг. в г. Лыткарино планируется увеличение численности населения в пределах от 6,9% до 35,1%. Планируемое изменение численности населения, а соответственно дополнительный ввод жилья и социально-бытовых объектов на территории города предполагает пропорциональный рост потребления электрической энергии. По данным администрации города Лыткарино и МП «Лыткаринская электросеть» планируемый прирост мощности элетроприемников потребителей за период 2009-2020гг. составит 54,78 тыс. кВА.

Анализ балансов электронагрузок выявил отсутствие свободных мощностей на электроподстанциях города. В связи с чем, для покрытия дополнительных нагрузок предлагается осуществить модернизацию существующей сети города Лыткарино с вводом дополнительной электрической мощности.

Уровень износа кабельных линий электропередач на 01.01.2008 г. составил 69%, воздушных -  73%, ТП – 53%, РП – 33%, что ниже уровня физического износа электроэнергетического оборудования в целом по Российской Федерации, который составляет более 70 %.

Учитывая приведенный износ элементов, состояние электрических сетей города Лыткарино находится в относительно удовлетворительном состоянии. Такие выводы обусловлены представленной информацией об отсутствии за период 2005-2007г. в системе электроснабжения города зафиксированных отказов элементов сети, повлекших прекращение подачи электроэнергии потребителям более 8 часов.

Сочетание условий высокого износа сетей и отсутствие отказов элементов сети объясняется в большей степени невысокой загрузкой оборудования МП «Лыткаринская электросеть»: установленная мощность электроприемников потребителей составляет 50 МВт, при этом суммарная единовременная электрическая нагрузка составляет 20 МВт.

Одним из основных факторов, снижающим потенциальную надёжность электроснабжения г. Лыткарино является один центр питания – подстанция ПС-174. Для исключения данного фактора необходимо предусмотреть подключение части мощности существующих потребителей и вновь подключаемых объектов к другому центру питания. Для этого планируется строительство нового питающего центра – электроподстанции «Западная» 110/10 кВ, вблизи котельной на территории «Западной производственно-коммунальной зоны», с заходами от двухцепной ВЛЭП 110 кВ «ТЭЦ-22»- «Дзержинская»- «Лыткарино».

В Электроснабжении города также участвует электроподстанция  110 кВ №680 «Дзержинская», расположенная не территории г. Дзержинского. От ПС №680 питается микрорайон №6 г. Лыткарино. Учитывая значительный износ ПС №680 и фактическую необходимость её полной реконструкции с увеличением трансформаторной мощности планируется подключение микрорайона №6 от проектируемой ПС «Западная».

Качество передаваемой МП «Лыткаринская электросеть» электрической энергии соответствует предъявляемым требованиям нормативных документов, что подтверждено сертификатом соответствия .

На основании анализа приведенных условий не выявлены отклонения результатов деятельности предприятия от нормативных условий.

По результатам оценки системы электроснабжения г. Лыткарино можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий износ инфраструктуры (линии электропередач и части ТП и РП), обусловленный длительными сроками эксплуатации;

- наличие единственного центра питания;

- отсутствие АСКУЭ.

Указанные проблемы представляется целесообразным решать путем:

- замена полностью изношенных ТП и РП;

- модернизация ТП и РП;

- замена изношенных сетей электропередач;

- строительство питающего центра;

- создание АСКУЭ.

Помимо приведённых направлений устранения проблем электроснабжения города Лыткарино программа комплексного развития учитывает возможность подключения новых объектов строительства в соответствии с Генеральным планом. Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов городской инфраструктуры необходимо осуществление мероприятий по строительству новых распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и монтажу новых электрических сетей. Планируемое строительство нового питающего центра также направлено и на подключение дополнительной мощности.

### 2.6.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение в городе Лыткарино осуществляется от нескольких котельных МП «Лыткаринская теплосеть». Снабжение ряда промышленных предприятий осуществляется за счет собственных источников тепла. Теплоснабжение индивидуальных домов с приусадебными участками осуществляется от АГВ.

Основным потребителем тепловой энергии является населения, на которое приходится 83-84 % всей реализации тепловой энергии. Структура потребления тепловой энергии стабильна в течение 2004-2008 гг. Следует отметить, что потребители тепловой энергии практически не обеспечены приборами учета: всего 11,8 % объем реализации населению проходит по приборам учета.

МП «Лыткаринская теплосеть» осуществляет эксплуатацию пяти газовых котельных (23 котла) установленной мощностью 112 Гкал/час. На протяжении рассматриваемого периода 2004-2007 гг. количество котельных, установленных в них котлов, мощность оборудования, протяженность сетей оставались неизменными. В 2008 г. один из котлов в котельной № 2 был списан.

Таблица 11

Котельные МП «Лыткаринская теплосеть»

| Котельная | Установленные котлы | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Запас мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (мкр. 5) | КВГМ-58,2-150 2 шт. | 100 | 99,77 | 0,2 |
| Котельная № 2 (очистные сооружения) | Е1/9 2 шт. | 1,2 | 0,46 | 61,7 |
| Котельная № 3 (мкр. 6) | ЗИО-60 8 шт. | 4,8 | 2,65 | 44,8 |
| Котельная № 4 (мкр. 6) | ЗИО-60 6 шт. | 3,6 | 2,6 | 27,8 |
| Котельная № 5 (городок ЗИЛ) | НР-18 4 шт. | 2,4 | 1,09 | 54,6 |
| Всего |  | 112 | 106,57 | 4,8 |

На четырех котельных запас мощности для безопасного и надежного функционирования достаточен, на главной крупной котельной запас мощности отсутствует, в данном случае можно говорить о дефиците мощностей.

Котельные работают на природном газе, в качестве резервного топлива в котельной № 1 применяется мазут.

В котельной № 1 установлены и работают два котла КВГМ-58,2-150 (в 2003-2004 гг. введены в эксплуатацию). В этой котельной единственной из всех вода проходит деаэрацию. Система водоподготовки эксплуатируется уже довольно длительный срок (с 1979 года). Практически столько же (с 1979-1980 гг.) эксплуатируются насосное оборудование котельной, только два сетевых насоса установлены в 2005 г. и 2007 г. и не отработали еще срок службы.

Котельная № 2 оборудована двумя паровыми котлами Е 1/9, установленными в 1980 г. и уже отработавшими нормативный срок службы. На котельной установлено три насоса, два из которых эксплуатируется более 20 лет.

Водогрейные котлы малой мощности ЗИО-60 и НР-18 эксплуатируются в котельных № 3, 4 и 5. В котельных № 3 и 5 котлы сравнительно новые, установлены в 1993-1996 гг., в котельной № 3 два котла заменены на новые в 2008 г. В котельной № 4 – более устаревшее оборудование, четыре котла введены в эксплуатацию в 1979 г. и уже ряд лет эксплуатируются свыше нормативного срока эксплуатации. В 1999-2000 гг. два котла были заменены. Насосное оборудование, установленное в котельных (4 насоса производительностью  315 куб.м./час в котельной № 3, 3 насоса производительностью 225 куб.м/час в котельной № 4 и один насос производительностью 45 куб.м./час в котельной № 5) в основном сравнительно новое, эксплуатируется с 2000-2005 гг. В котельной № 5 работает один насос производительностью 100 куб.м./час, срок эксплуатации которого (15 лет) существенно превысил нормативный.

На предприятии регулярно в соответствии с планами проводятся работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, особенно отработавшего нормативный срок службы, что позволяет свести к минимуму сбои в работе и повысить надежность теплоснабжения при высоком уровне износа оборудования (60 % для котельного оборудования, 93 % для оборудования водоподготовки, 92 для тепловых сетей и 73 для ЦТП).

На балансе МП «Лыткаринская теплосеть» находятся 16 центральных тепловых пунктов мощностью 1,7-10,4 Гкал/час. Большая часть (11 ЦТП) тепловых пунктов МП «Лыткаринская теплосеть» введена в эксплуатацию в 1980-1988 гг., 3 ЦТП (№ 8, 17 и 19А) сравнительно новые (1992-1994 гг.)  и два тепловых пункта (№ 2 и 3А) с большим сроком эксплуатации (27 и 43 года). Все ЦТП оборудованы в основном консольными центробежными насосами мощностью 12,5-200 куб.м./час. На тепловых пунктах установлены водо-водяные подогреватели ОСТ 34-588-68 № 8-16 по 6-27 секций в зависимости от мощности теплового пункта. Во всех ЦТП, кроме ЦТП № 7 и 19а, подогреватели изношены на 100 %, в ЦТП № 7 и19а подогреватели новые.

МП «Лыткаринская теплосеть» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей протяженностью в двухтрубном исчислении 54,1 км, из них 35,4 км ветхие и нуждаются в замене. Эксплуатируемые трубопроводы имеют большой разброс диаметров (40-600 мм), большая по протяженности часть 40-110 мм.

Таблица 12

Тепловые сети МП «Лыткаринская теплосеть»

| Диаметр тепловых сетей, мм | Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении в зависимости от срока службы, пог.м. | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | до 20 лет | 20-25 лет | свыше 25 лет |  |
| 40-110 | 24041,5 | 1725 | 2425,3 | 28191,8 |
| 125-200 | 13062 | 1703 | 888,3 | 15653,3 |
| 250 | 1631 | 16 | 119 | 1766 |
| 300-350 | 1236 | - | 177 | 1413 |
| 400 | 1058 | - | - | 1058 |
| 500 | 1172 | - | 850 | 2022 |
| 600 | 43 | - | - | 43 |
| Всего | 42243,5 | 3444 | 4459,6 | 50147,1 |

Трубопроводы проложены в основном под землей в непроходных каналах (72 %),  отдельные участки проложены в проходных каналах (10 %), над землей (2 %), бесканальным способом (16 %). Доля изношенных сетей очень высока (более 65 %). Следует отметить, что за 2004-2007 гг. доля сетей, требующих замены выросла на 9 пунктов. Количество ежегодно меняемых сетей (3-4,6 %) недостаточно для поддержания системы теплоснабжения в соответствующем состоянии и снижения или стабилизации уровня износа оборудования. Высокая степень износа обуславливает необходимость проведения значительного объема ремонтных работ и перекладки сетей.

В последние годы предприятие старается повсеместно внедрять применение труб в ППУ изоляции, что позволяет сократить потери тепловой энергии и существенно продлить срок службы тепловых сетей (трубы в ППУ изоляции – 25-30 лет, трубы в АПБ изоляции 15 лет). Протяженность сетей в ППУ изоляции в 2008 г. составила 10 % от общей протяженности сетей.

Часть тепловой энергии (18 %) для теплоснабжения населения предприятие закупает у ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» (ОАО «ЛЗОС»). В связи с дальнейшим развитием завода свободных мощностей для продолжения продажи тепловой энергии не будет. В связи с этим возникает необходимость в дополнительной мощности в 23 Гкал/час.

На основании данных проекта Генерального плана, а также выше приведенного анализа можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

- высокий износ оборудования (сети, котлы, насосы, водоподогреватели и т.д.);

- дефицит мощности и пропускной способности источников генерации и тепловых сетей, что ведет к низкой надежности системы теплоснабжения и «недотопам» в периоды максимально холодных температур;

- несоответствие системы газоснабжения котельных современным требованиям нормативных документов;

- низкое гидравлическое давление на периферийных участках тепловых сетей, максимально удаленных от источников генерации;

- отсутствие учета тепловой энергии у потребителей.

Модернизация изношенных сетей путем замены на сети с ППУ-изоляцией позволит существенно снизить потери тепловой энергии, высвободить дополнительные мощности генерации.

Ввод в действие 3-го котла на котельной № 1 мощностью 50 Гкал/час решит проблему дефицита мощности, повысит надежность теплоснабжения.

Замена наиболее изношенных котлов на котлы с увеличением КПД и установкой автоматического и частотного регулирования позволит решить проблему износа оборудования, увеличить надежность системы теплоснабжения, снизить расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования.

Мероприятия по модернизации системы газоснабжения (замена запорной, предохранительной арматуры, регуляторов давления),  сетевых насосов (замена с установкой частотного регулирования) позволят повысить безопасность, надежность работы котельных.

Замена полностью самортизированных водоводяных подогревателей на ЦТП № 1, 10, 19 на подогреватели с профилированными трубами, а также модернизация основного оборудования ЦТП № 2, 3А, 6, 7 приведут к повышению эффективности работы ЦТП, снижению расходов на ремонтные работы, трудовые ресурсы.

Установка частотных преобразователей на электродвигатели тягодутьевых устройств (вентиляторов, дымососов), насосов даст экономию электроэнергии в 20-30 %.

В целых повышения эффективности использования тепловой энергии и точного учета необходимо обеспечить всех потребителей приборами учета.

Для обеспечения участков нового строительства коммунальной инфраструктурой (теплоснабжение) необходимо увеличение мощности источников генерации тепловой энергии минимум на 240-280 Гкал/час, модернизация магистральных трубопроводов с увеличением диаметра, строительство новых тепловых сетей, в т.ч. магистралей от нового источника теплоснабжения. Мощность новых источников генерации тепловой энергии определена на основании нагрузки новых потребителей в соответствии с таблицей 10 с учетом нагрузок участков, по которым администрацией г. Лыткарино не определены нагрузки, а также с учетом размера потерь тепловой энергии в сетях, расхода на собственные нужды (13 %) и аварийного запаса мощности (20 %). В соответствии с последними тенденциями в сфере теплоснабжения участки нового строительства предполагается подключать к системе централизованного теплоснабжения через индивидуальные тепловые пункты (кроме мкр. 6). Для подключению объектов капитального строительства в мкр. 6 в соответствии с утвержденным проектом планировки будут построены 7 ЦТП мощностью 4,4-8,9 Гкал/час каждая. Увеличение мощности  может быть достигнуто за счет строительства новых источников тепла.

Таким образом, с учетом проекта Генерального плана до 2020 г., для обеспечения новых потребителей и отказа от мощностей ОАО «ЛЗОС» (23 Гкал/ч), будут построены котельная на 200-240 Гкал/час (рядом с ОАО «ЛЗОС»), котельная на 80 Гкал/час (мкр. 6), котельная на 20 Гкал/час (городок ЗИЛ) и закрыты котельные № 3, 4, 5.

## 2.5. Потребление товаров и услуг организаций
коммунального комплекса

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Лыткарино.

По системам коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Лыткарино приходится на долю категории потребителей «Население» (в том числе управляющие организации и объединения собственников жилья). На долю этой категории по итогам 2007 года приходилось соответственно 83 %, 91 %, 91 % . В сфере передачи электрической энергии на долю населения приходится 48%. Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

Для выявления объективных тенденций изменения потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Лыткарино представляется целесообразным ретроспективный анализ дополнить анализом потребления в городах – аналогах. Применение приведенных городов в качестве объектов для сравнения обосновывается также сопоставимостью условий потребления коммунальных услуг населением. В качестве основного условия для отбора аналогов принят географический фактор – сравнение производится по столицам субъектов Российской Федерации, расположенным в Центральном федеральном округе.

Также рассчитаны средние показатели по региону и России в целом.

Таблица 13

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса в городах Центрального федерального округа в 2007 году

| Наименование показателей | Значения показателей по столицам субъектов РФ | В среднем по группе городов |
| --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Московская область | Лыткарино | Владимир | Калуга | Рязань | Тверь | Тула | Ярославль |  |
| Удельное водопотребление населением, куб. м/чел. в мес. | 6,11 | 7,60 | 10,14 | 6,51 | 8,36 | 8,37 | 5,67 | 6,63 | 5,79 | 7,03 |
| Удельное водоотведение от населения, куб. м/чел. в мес. | 7,81 | 8,94 | 10,39 | 6,67 | 8,49 | 8,96 | 6,47 | 8,35 | 8,25 | 7,87 |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/кв.м. в мес. | 0,0172 | 0,0157 | 0,0153 | 0,0157 | 0,0130 | 0,0151 | 0,0119 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0144 |
| Удельный расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/чел. в мес. | 0,187 | 0,186 | 0,167 | 0,269 | 0,151 | 0,199 | 0,178 | 0,194 | 0,148 | 0,192 |
| Удельное электропотребление, кВт.ч./чел. в мес. | 65,64 | 148,76 | 54,16 | 54,81 | 51,08 | 54,38 | 48,62 | 51,78 | 59,60 | 54,58 |

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))», «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) (1-водопровод)», «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) (1-канализации)».  Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

Анализ приведенных данных показывает следующее.

- Показатель удельного водопотребления в городе Лыткарино существенно выше среднего показателя как по городам-аналогам, так и по Московской области и общероссийского показателя в целом. Учитывая, что за последнее время удельное водопотребление в городе Лыткарино постепенно уменьшалось, можно предположить, что в будущем уменьшатся темпы снижения объемов потребления воды.

- Сравнение удельного водоотведения от населения приводит к выводам, аналогичным сделанным выше применительно к сфере водоснабжения. Значение показателя удельного водоотведения в городе Лыткарино выше средних показателей по рассматриваемой группе городов, по региону и по Российской Федерации в целом.

- Потребление тепловой энергии на отопление домов находится выше уровня средних значений по сравниваемым муниципальным образованиям, однако ниже регионального и общероссийского показателей. Причиной может быть разная структура жилищного фонда. В городе Лыткарино многоквартирные и жилые дома более поздних годов постройки по сравнению со сравниваемыми городами.

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в расчете на одного человека в городе Лыткарино находится на более низком уровне по сравнению со средними значениями по городам-аналогам, а также федеральным, региональным показателями. Учитывая динамику потребления указанного ресурса в городском округе за последние 3 года, можно предположить, что среднесрочной перспективе будет наблюдаться дальнейшее незначительное снижение (либо его стабилизация).

- В городе Лыткарино потребление электрической энергии в расчете на одного человека несколько выше средних значений по группе аналогов, однако, ниже среднероссийского показателя и значительно ниже регионального. Принимая во внимание перспективное строительство в городе Лыткарино многоэтажных многоквартирных домов, оборудуемых электроплитами, удельное потребление электроэнергии гражданами города будет увеличиваться.

В целом рассмотренные тенденции позволяют сделать предположения о динамике изменения удельного потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Лыткарино.

- Водоснабжение.

Учитывая сокращение удельного водопотребления населением городского округа за последние несколько лет, а также то, что сложившийся уровень выше средних показателей по другим городам, для оценки объемов реализации воды принят показатель в размере 9,0 куб.м/чел. в мес. При этом действие фактора увеличения жилищной обеспеченности, которое может привести к увеличению удельного водопотребления, компенсируется дальнейшим снижением потребления из-за увеличения стоимости воды и установки приборов учета.

- Водоотведение.

Тенденции изменения потребления в сфере водоотведения повторяют изменения в сфере водоснабжения. Поэтому для оценки объемов водоотведения принимается уровень в размере 9,22 куб.м/чел. в мес.

- Теплоснабжение.

Город Лыткарино не является энергозатратным городом с точки зрения расхода тепловой энергии на отопление домов. Кроме того, перспективы по вводу новых объектов жилой недвижимости приведут к «обновлению» домов как по срокам постройки, так и по материалу стен и по этажности. Возводимые дома будут характеризоваться пониженным по отношению к уже построенным домам значением удельного расходы тепловой энергии на отопление. Исходя из этого, средний расход тепловой энергии на отопление дома учитывается в размере 0,0144 Гкал/кв.м в мес.

Показатели удельного расхода тепловой энергии на приготовление горячей воды находятся на более низком уровне, по сравнению со средними показателями по рассмотренным аналогам. Учитывая это, а также тенденции к снижению данного показателя при оценке объемов тепловой энергии учитывается средний показатель в размере 0,167 Гкал/чел. в мес.

- Электроснабжение.

Удельное электропотребление в городе Лыткарино находится на уровне, незначительно превышающем средний показатель по рассмотренным аналогам. На повышение потребления электрической энергии может повлиять увеличение жилищной обеспеченности населения (как через увеличение освещаемых площадей, так и через приобретение дополнительной бытовой техники). Исходя из этого, для оценки объемов реализации электрической энергии населению принимается удельный показатель в размере 60 кВт.ч/чел. в мес.

Совокупное потребление товаров и услуг населением определяется произведением планируемой на период численности населения на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса. При расчете объемов тепловой энергии на отопление учитывался ввод строящихся многоквартирных и жилых домов в течение всего периода с 2009 года до 2020 года.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями города Лыткарино. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики городского округа. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определялась по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иврп,

где Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Лыткарино;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста валового продукта;

Иврп – индекс изменения валового регионального продукта.

Коэффициент эластичности определялся на основании данных за 2006 – 2007 гг. Индекс изменения валового продукта по городу Лыткарино принят на основании данных информационного сайта Федеральной службы государственной статистики (прогноз на основании данных изменения валового регионального продукта по Московской области в 2007 г.) в размере 133,0 %.

Расчеты динамики потребления товаров и услуг показывают следующие результаты.

- Водоснабжение, водоотведение.

По расчетам значение коэффициента эластичности получается положительным, что означает увеличение темпов роста потребления воды и отведения стоков от коммерческих организаций.

Исходя из этого, для оценки объемов реализации товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения среднегодовой объем водопотребления в 2009-2020 гг. будет варьироваться в пределах – 6200-8100 куб.м (при уровне обеспеченности жилищного фонда централизованными системами водоснабжения – 100 %); водоотведения – 6400-8400 тыс. куб.м. (при уровне обеспеченности жилищного фонда централизованными системами водоотведения – 100 %).

- Теплоснабжение.

Применительно к сфере теплоснабжения значение коэффициента эластичности получается отрицательным. Это означает, что вне зависимости от темпов экономического роста происходит сокращение потребления тепловой энергии коммерческими организациями. Однако учитывая постепенное увеличение объектов жилищного строительства динамика общего потребления тепловой энергии (на горячее водоснабжение и отопление) будет положительной. Среднегодовой объем потребления тепловой энергии в 2009-2020 гг. будет варьироваться в пределах – 350-550 тыс. Гкал.

- Электроснабжение.

Для определения объемов потребления коммерческими потребителями был использован коэффициент эластичности в размере 0,33.

Среднегодовой объем потребления электрической энергии в 2009-2020 гг. будет варьироваться в пределах – 76,1-94,7 млн. кВт.ч.

# 3. Мероприятия по развитию систем
коммунальной инфраструктуры

## 3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Лыткарино на 2009-2020 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития города Лыткарино, характеризующиеся ростом численности населения, активным развитием рынка жилья;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высокой степенью физического износа, низкой надежностью систем, дефицитом мощности;

- перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса города Лыткарино.

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Лыткарино разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования и сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в городе Лыткарино и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройства точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2008 г.), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом изменения цен  используемых ресурсов в период реализации программы.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Стоимости мероприятий приведены в ценах тех лет, на которые намечена их реализация. Изменения стоимости ресурсов в период реализации программы рассчитаны с учетом Макроэкономических показателей прогноза, приведенных в письме Минэкономразвития РФ от 21.11.2007 г. № 20167-АБ/Д03.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования (собственные средства, заемные средства) без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам на товары и услуги и тарифов на подключение.

8. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

9. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

10. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры города Лыткарино, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры города Лыткарино, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

## 3.2. Водоснабжение

1. Целевыми индикаторами развития системы водоснабжения на 2009 – 2020 гг. в рамках программы комплексного развития инженерной инфраструктуры города Лыткарино являются:

- снижение удельного расхода электрической энергии на забор и транспортирование воды до 0,94 кВт-ч./куб.м;

- снижение доли сетей, нуждающихся в замене, до 17%;

- увеличение доли воды, реализуемой по приборам учета, до 91%;

- увеличение мощности сооружений водоснабжения до 7278 куб.м/час;

- повышение качества питьевой воды до требований, установленных СанПин 2.1.4.1074-01.

2. В стоимостном выражении реализация мероприятий программы комплексного развития инженерной инфраструктуры водоснабжения обеспечит экономию денежных средств:

- за счет снижения удельного расхода электрической энергии – на 0,26 руб./куб.м;

- за счет снижения доли сетей, нуждающихся в замене, – на 0,21 руб./куб.м.

3. В целях повышения надежности и сроков эксплуатации сетевого хозяйства предполагается постепенный переход на трубопроводы из полимерных материалов.

4. Перечень участков водопроводной сети, подлежащих замене, ежегодно утверждается органом местного самоуправления по результатам обследования.

Таблица 14

Программа комплексного развития системы водоснабжения города Лыткарино на 2009-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Установка приборов учета на вводах в многоквартирные дома и бюджетные учреждения. | ед. | 430 | Внедрение приборного учета потребления воды для расчетов за коммунальный ресурс. | 140 | 140 | 150 | - | - | - |
| 1.2. | Замена отдельных участков внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения | п. м | 12000 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.3. | Модернизация оборудования насосной станции второго подъема в районе Волкуша | ед. | 1 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение потребления электрической энергии. | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 1.4. | Модернизация оборудования скважин на водозаборах №2, №3, №4, №5 | ед. | 14 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение потребления электрической энергии. | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1.5. | Модернизация и увеличение производительности насосных станций второго подъема по ул. Колхозная, в квартале №1, в районе ЗИЛ и в микрорайоне №6 | ед. | 4 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение потребления электрической энергии, обеспечение централизованным водоснабжением вновь подключающихся потребителей. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.6. | Перекладка магистрального трубопровода Д=300 мм вдоль ул. Первомайская между ул. Лесная и пр. Горбачева. | п. м | 1330 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях. | - | 660 | 670 | - | - | - |
| 1.7. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Спортивная между ул. Песчаной и пр. Горбачева. | п. м | 850 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 4 квартала. | - | 250 | 200 | 200 | 200 | - |
| 1.8. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Колхозная от ВЗУ №2 до ул. Песчаная. | п. м | 800 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей вдоль ул. Колхозная. | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| 1.9. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Ленина от ул. Парковая до ВЗУ №2. | п. м | 1000 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в 5 и 11 кварталах. | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Советская от ул. Спортивная до ул. Ленина | п. м | 750 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 5, 6 кварталов. | - | - | 250 | 250 | 250 | - |
| 1.11. | Перекладка магистрального трубопровода Д=300 мм вдоль ул. Песчаная между ул. Индустриальная и ул. Спортивная. | п. м | 400 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях. | - | - | - | 400 | - | - |
| 1.12. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Комсомольская от ул. Спортивная до ул Колхозная. | п. м | 720 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 4, 6, 8 кварталов. | - | - | - | - | 180 | 180 |
| 1.13. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Песчаная от ул. Первомайская до ул. Колхозная. | п. м | 390 | Обеспечение прераспределения воды между зонами влияния водозаборов; обеспечение подключения новых потребителей в границах 8 квартала. | - | - | - | - | 190 | 200 |
| 1.14. | Выполнение гидравлического расчета системы водоснабжения г. Лыткарино | ед. | 1 | Определение нагрузок на отдельных участках сетей, расчет нагрузок водопроводных сетей с учетом перспективы развития. | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 1.15. | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе №2. | ед. | 1 | Доведение качества питьевой воды в зоне влияния водозабора №2 до норм СанПин 2.1.4.1074-01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | - |
| 1.16. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Ухтомская. | п. м | 240 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в 11 квартале. | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 500 мм от ВЗУ «Волкуша» до пересечения улиц Индустриальная, Лесная и Песчаная (двухтрубная прокладка). | п. м | 1300 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в городе Лыткарино. | - | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 2. | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения |
| 2.1. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в микрорайоне №6. | п. м | 10360 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №6. | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 2.2. | Строительство магистрального водовода 2Д=1000 мм от системы водоснабжения г. Москвы до площадки ВЗУ «Волкуша» | п. м | 9000 | Обеспечение подключения новых потребителей в г. Лыткарино | - | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2.3. | Модернизация и увеличение производительности насосных станций второго подъема по ул. Колхозная, в квартале №1, в районе ЗИЛ и в микрорайоне №6 | ед. | 4 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение потребления электрической энергии, обеспечение централизованным водоснабжением вновь подключающихся потребителей. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.4. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=300 мм в микрорайоне №6. | п. м | 1100 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №6 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Спортивная между ул. Песчаной и пр. Горбачева. | п. м | 850 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 4 квартала. | - | 250 | 200 | 200 | 200 | - |
| 2.6. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Колхозная от ВЗУ №2 до ул. Песчаная. | п. м | 800 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей вдоль ул. Колхозная. | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| 2.7. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в центральной части города. | п. м | 1870 | Обеспечение подключения новых потребителей в центральной части города. | - | 460 | 470 | 470 | 470 | - |
| 2.8. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в границах кварталов 4, 6, 8. | п. м | 5390 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартаплов 4, 6, 8. | - | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 2.9. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в границах территории вдоль ул. Колхозная. | п. м | 3970 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах территори вдоль ул. Колхозная. | - | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 2.10. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в границах квартала №5. | п. м | 840 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартала №5. | - | 210 | 210 | 210 | 210 | - |
| 2.11. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Ленина от ул. Парковая до ВЗУ №2. | п. м | 1000 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в 5 и 11 кварталах. | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Советская от ул. Спортивная до ул. Ленина | п. м | 750 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 5, 6 кварталов. | - | - | 250 | 250 | 250 | - |
| 2.13. | Прокладка магистрального трубопровода Д=300 мм от ул. Советская до ул Комсомольска между 6 и 7 кварталами. | п. м | 240 | Обеспечение подключения новых потребителей в 6 квартале. | - | - | 240 | - | - | - |
| 2.14. | Прокладка магистрального трубопровода Д=150 мм от пересечения ул. Колхозная с пр. Шестакова до ул. Песчаная вокруг участка новой застройки вдоль ул. Колхозная. | п. м | 720 | Обеспечение подключения новых потребителей вдоль ул. Колхозная. | - | - | - | 360 | 360 | - |
| 2.15. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Комсомольская от ул. Спортивная до ул Колхозная. | п. м | 720 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 4, 6, 8 кварталов. | - | - | - | - | 180 | 180 |
| 2.16. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Песчаная от ул. Первомайская до ул. Колхозная. | п. м | 390 | Обеспечение прераспределения воды между зонами влияния водозаборов; обеспечение подключения новых потребителей в границах 8 квартала. | - | - | - | - | 190 | 200 |
| 2.17. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в микрорайоне №4. | п. м | 7370 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | - | - | - | - | 920 | 920 |
| 2.18. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в границах квартала №11. | п. м | 2240 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартала №11. | - | - | - | - | 280 | 280 |
| 2.19. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в микрорайоне «ЗИЛ». | п. м | 2200 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне «ЗИЛ». | - | - | - | - | 275 | 275 |
| 2.20. | Прокладка магистрального трубопровода Д=300 мм от ВЗУ №2 до ул. Песчаная вдоль границы проектируемого мкр. №4. | п. м | 920 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | - | - | - | - | - | 230 |
| 2.21. | Прокладка магистрального трубопровода Д=300 мм вдоль западной и южной границ проектируемого мкр. №4. | п. м | 1130 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | - | - | - | - | - | 150 |
| 2.22. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=300 мм в микрорайоне ЗИЛ. | п. м | 2450 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне ЗИЛ. | - | - | - | - | - | 350 |
| 2.23. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Ухтомская. | п. м | 240 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в 11 квартале. | - | - | - | - | - | - |
| 2.24. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 500 мм от ВЗУ «Волкуша» до пересечения улиц Индустриальная, Лесная и Песчаная (двухтрубная прокладка). | п. м | 1300 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в городе Лыткарино. | - | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |

Таблица 14 (продолжение)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Установка приборов учета на вводах в многоквартирные дома и бюджетные учреждения. | ед. | 430 | Внедрение приборного учета потребления воды для расчетов за коммунальный ресурс. | - | - | - | - | - | - | 21768,0 |
| 1.2. | Замена отдельных участков внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения | п. м | 12000 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 44958,3 |
| 1.3. | Модернизация оборудования насосной станции второго подъема в районе Волкуша | ед. | 1 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение потребления электрической энергии. | - | - | - | - | - | - | 93761,7 |
| 1.4. | Модернизация оборудования скважин на водозаборах №2, №3, №4, №5 | ед. | 14 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение потребления электрической энергии. | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 19159,1 |
| 1.5. | Модернизация и увеличение производительности насосных станций второго подъема по ул. Колхозная, в квартале №1, в районе ЗИЛ и в микрорайоне №6 | ед. | 4 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение потребления электрической энергии, обеспечение централизованным водоснабжением вновь подключающихся потребителей. | - | - | - | - | - | - | 14707,8 |
| 1.6. | Перекладка магистрального трубопровода Д=300 мм вдоль ул. Первомайская между ул. Лесная и пр. Горбачева. | п. м | 1330 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях. | - | - | - | - | - | - | 5924,1 |
| 1.7. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Спортивная между ул. Песчаной и пр. Горбачева. | п. м | 850 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 4 квартала. | - | - | - | - | - | - | 2038,1 |
| 1.8. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Колхозная от ВЗУ №2 до ул. Песчаная. | п. м | 800 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей вдоль ул. Колхозная. | - | - | - | - | - | - | 773,3 |
| 1.9. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Ленина от ул. Парковая до ВЗУ №2. | п. м | 1000 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в 5 и 11 кварталах. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 1754,6 |
| 1.10. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Советская от ул. Спортивная до ул. Ленина | п. м | 750 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 5, 6 кварталов. | - | - | - | - | - | - | 1128,3 |
| 1.11. | Перекладка магистрального трубопровода Д=300 мм вдоль ул. Песчаная между ул. Индустриальная и ул. Спортивная. | п. м | 400 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях. | - | - | - | - | - | - | 2003,0 |
| 1.12. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Комсомольская от ул. Спортивная до ул Колхозная. | п. м | 720 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 4, 6, 8 кварталов. | 180 | 180 | - | - | - | - | 1280,3 |
| 1.13. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Песчаная от ул. Первомайская до ул. Колхозная. | п. м | 390 | Обеспечение прераспределения воды между зонами влияния водозаборов; обеспечение подключения новых потребителей в границах 8 квартала. | - | - | - | - | - | - | 655,0 |
| 1.14. | Выполнение гидравлического расчета системы водоснабжения г. Лыткарино | ед. | 1 | Определение нагрузок на отдельных участках сетей, расчет нагрузок водопроводных сетей с учетом перспективы развития. | - | - | - | - | - | - | 1203,7 |
| 1.15. | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе №2. | ед. | 1 | Доведение качества питьевой воды в зоне влияния водозабора №2 до норм СанПин 2.1.4.1074-01 | - | - | - | - | - | - | 35496,8 |
| 1.16. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Ухтомская. | п. м | 240 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в 11 квартале. | - | - | - | 240 | - | - | 500,1 |
| 1.17. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 500 мм от ВЗУ "Волкуша" до пересечения улиц Индустриальная, Лесная и Песчаная (двухтрубная прокладка). | п. м | 1300 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в городе Лыткарино. | - | - | - | - | - | - | 20342,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267454,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68988,6 |
|  | - средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198465,9 |
| 2. | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения |
| 2.1. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в микрорайоне №6. | п. м | 10360 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №6. | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 900 | 32 928,3 |
| 2.2. | Строительство магистрального водовода 2Д=1000 мм от системы водоснабжения г. Москвы до площадки ВЗУ "Волкуша" | п. м | 9000 | Обеспечение подключения новых потребителей в г. Лыткарино |  |  |  |  |  |  | 462999,4 |
| 2.3. | Модернизация и увеличение производительности насосных станций второго подъема по ул. Колхозная, в квартале №1, в районе ЗИЛ и в микрорайоне №6 | ед. | 4 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение потребления электрической энергии, обеспечение централизованным водоснабжением вновь подключающихся потребителей. | - | - | - | - | - | - | 10411,7 |
| 2.4. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=300 мм в микрорайоне №6. | п. м | 1100 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5576,4 |
| 2.5. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Спортивная между ул. Песчаной и пр. Горбачева. | п. м | 850 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 4 квартала. | - | - | - | - | - | - | 2038,1 |
| 2.6. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Колхозная от ВЗУ №2 до ул. Песчаная. | п. м | 800 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей вдоль ул. Колхозная. | - | - | - | - | - | - | 3 093,1 |
| 2.7. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в центральной части города. | п. м | 1870 | Обеспечение подключения новых потребителей в центральной части города. |  |  |  |  |  |  | 4 941,4 |
| 2.8. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в границах кварталов 4, 6, 8. | п. м | 5390 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартаплов 4, 6, 8. | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 17 637,2 |
| 2.9. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в границах территории вдоль ул. Колхозная. | п. м | 3970 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах территори вдоль ул. Колхозная. | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 12 912,9 |
| 2.10. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в границах квартала №5. | п. м | 840 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартала №5. |  |  |  |  |  |  | 2 218,3 |
| 2.11. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Ленина от ул. Парковая до ВЗУ №2. | п. м | 1000 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в 5 и 11 кварталах. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 4 093,5 |
| 2.12. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Советская от ул. Спортивная до ул. Ленина | п. м | 750 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 5, 6 кварталов. | - | - | - | - | - | - | 2632,6 |
| 2.13. | Прокладка магистрального трубопровода Д=300 мм от ул. Советская до ул Комсомольска между 6 и 7 кварталами. | п. м | 240 | Обеспечение подключения новых потребителей в 6 квартале. |  |  |  |  |  |  | 942,2 |
| 2.14. | Прокладка магистрального трубопровода Д=150 мм от пересечения ул. Колхозная с пр. Шестакова до ул. Песчаная вокруг участка новой застройки вдоль ул. Колхозная. | п. м | 720 | Обеспечение подключения новых потребителей вдоль ул. Колхозная. |  |  |  |  |  |  | 2 049,1 |
| 2.15. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Комсомольская от ул. Спортивная до ул Колхозная. | п. м | 720 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в границах 4, 6, 8 кварталов. | 180 | 180 | - | - | - | - | 2987,3 |
| 2.16. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Песчаная от ул. Первомайская до ул. Колхозная. | п. м | 390 | Обеспечение прераспределения воды между зонами влияния водозаборов; обеспечение подключения новых потребителей в границах 8 квартала. | - | - | - | - | - | - | 1 528,5 |
| 2.17. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в микрорайоне №4. | п. м | 7370 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 26 153,5 |
| 2.18. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в границах квартала №11. | п. м | 2240 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартала №11. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 7 947,5 |
| 2.19. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоснабжения Д=150 мм в микрорайоне "ЗИЛ". | п. м | 2200 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне "ЗИЛ". | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 7 805,5 |
| 2.20. | Прокладка магистрального трубопровода Д=300 мм от ВЗУ №2 до ул. Песчаная вдоль границы проектируемого мкр. №4. | п. м | 920 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 4 868,1 |
| 2.21. | Прокладка магистрального трубопровода Д=300 мм вдоль западной и южной границ проектируемого мкр. №4. | п. м | 1130 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 6 414,2 |
| 2.22. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=300 мм в микрорайоне ЗИЛ. | п. м | 2450 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне ЗИЛ. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 13 789,6 |
| 2.23. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 300 мм вдоль ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Ухтомская. | п. м | 240 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в 11 квартале. | - | - | - | 240 | - | - | 1 166,8 |
| 2.24. | Перекладка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 500 мм от ВЗУ "Волкуша" до пересечения улиц Индустриальная, Лесная и Песчаная (двухтрубная прокладка). | п. м | 1300 | Обеспечение устойчивого водоснабжения, снижение аварйности на сетях; обеспечение подключения новых потребителей в городе Лыткарино. | - | - | - | - | - | - | 14 730,8 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 866,0 |
|  | средства, обеспечиваемые тарифом на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 866,0 |

## 3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

1. Целевыми индикаторами развития системы водоотведения и очистки сточных вод на 2009 – 2020 гг. в рамках программы комплексного развития инженерной инфраструктуры города Лыткарино являются:

- снижение удельного расхода электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод до 0,50 кВт-ч./куб.м;

- снижение доли сетей, нуждающихся в замене, до 3%;

- снижение трудоемкости работ до 19 чел./млн. куб.м;

- увеличение мощности сооружений водоотведения и очистки сточных вод до 3345 куб.м/час;

- повышение качества очистки сточных вод до установленных предельно допустимых концентраций.

2. В стоимостном выражении реализация мероприятий программы комплексного развития инженерной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод обеспечит экономию денежных средств:

- за счет снижения удельного расхода электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод – на 0,14 руб./куб.м;

- за счет снижения доли сетей, нуждающихся в замене, – на 0,34 руб./куб.м;

- за счет снижения трудоемкости работ – на 0,48 руб./куб.м.

3. В целях повышения надежности и сроков эксплуатации сетевого хозяйства предполагается постепенный переход на трубопроводы из полимерных материалов.

4. Перечень участков канализационной сети, подлежащих замене, ежегодно утверждается органом местного самоуправления по результатам обследования.

Таблица 15

Программа комплексного развития системы водоотведения и очистки сточных вод города Лыткарино на 2009-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Замена отдельных участков канализационной сети | п. м | 12000 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение аварийности на сетях. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.2. | Перекладка главного самотечного коллектора к городским очистным сооружениям 2Д=800 мм | п. м | 1800 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение аварийности на сетях. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.3. | Прокладка напорного коллектора 2Д=600 мм от вновь строящейся КНС №6 до камеры гашения на пр. Шестакова у спортивного комплекса "Кристалл" взамен существующего напорного коллектора от КНС "Петровское" до КНС №7. | п. м | 2400 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение аварийности на сетях. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.4. | Модернизация и увеличение мощности очистных сооружений канализации | ед. | 1 | Обеспечение очистки сточных вод от существующих потребителей. | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.5. | Перекладка магистрального трубопровода 2Д=600 мм от КНС №7 до камеры гашения на пр. Шестакова у спортивного комплекса "Кристалл" | п. м | 370 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение аварийности на сетях. | - | 170 | 200 | - | - | - |
| 1.6. | Модернизация и увеличение мощности канализационных насосных станций №5 и №7 | ед. | 2 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение энергозатрат. | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 1.7. | Перенос КНС №10 на противоположную сторону относительно ул. Набережная, модернизация с увеличением мощности на 5 тыс. куб. м/сутки и строительством напорного коллектора 2Д=400 мм L=300 м | ед. | 1 | Обеспечение надежного отведения сточных вод. | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 1.8. | Перекладка участка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 600 мм вдоль ул. Песчаная от ул. Спортивная до ул. Колхозная | п. м | 600 | Обеспечение надежного отведения сточных вод. | - | - | 200 | 200 | 200 | - |
| 1.9. | Строительство КНС №6 взамен существующей КНС "Петровское". | ед. | 1 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение уровня энергопотребления, снижение трудоемкости работ. | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 1.10. | Модернизация канализационных насосных станций №1 и №3 | ед. | 2 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение энергозатрат. | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 1.11. | Выполнение гидравлического расчета системы водоотведения г. Лыткарино | ед. | 1 | Определение нагрузок на отдельных участках сетей, расчет нагрузок канализационных сетей с учетом перспективы развития. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоотведения и очистки сточных вод |
| 2.1. | Перекладка главного самотечного коллектора к городским очистным сооружениям 2Д=800 мм | п. м | 1800 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайонах 4, 6, центральной части города, кварталах 4, 5, 6, 8, 11, вдоль ул. Колхозная. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.2. | Прокладка напорного коллектора 2Д=600 мм от вновь строящейся КНС №6 до камеры гашения на пр. Шестакова у спортивного комплекса "Кристалл" взамен существующего напорного коллектора от КНС "Петровское" до КНС №7. | п. м | 2400 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне 6. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.3. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в микрорайоне №6. | п. м | 10800 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №6. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.4. | Модернизация и увеличение мощности очистных сооружений канализации | ед. | 1 | Обеспечение подключения новых потребителей. | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.5. | Модернизация и увеличение мощности канализационных насосных станций №5 и №7 | ед. | 3 | Обеспечение отведения сточных вод от вновь подключаемых потребителей. | - | 1 | 1 | - | 0,5 | 0,5 |
| 2.6. | Перекладка магистрального трубопровода 2Д=600 мм от КНС №7 до камеры гашения на пр. Шестакова у спортивного комплекса "Кристалл" | п. м | 370 | Обеспечение подключения новых потребителей вдоль ул. Колхозная. | - | 170 | 200 | - | - | - |
| 2.7. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=500 в микрорайоне ЗИЛ | п. м | 1700 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне ЗИЛ. | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.8. | Прокладка магистрального трубопровода Д=400 мм вдоль участка жилой застройки по ул. Колхозная до КНС №7. | п. м | 550 | Обеспечение подключения новых потребителей на территории вдоль ул. Колхозная. | - | 100 | 150 | 150 | 150 | - |
| 2.9. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=500 мм вдоль основных улиц проектируемого микрорайона №4 с подведением к КНС №10. | п. м | 2350 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2.10. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в центральной части города. | п. м | 1950 | Обеспечение подключения новых потребителей в центральной части города. | - | 490 | 490 | 490 | 480 | - |
| 2.11. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в границах кварталов 4, 6, 8. | п. м | 5620 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах кварталов 4, 6, 8. | - | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 2.12. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в границах территории вдоль ул. Колхозная. | п. м | 4140 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах территории вдоль ул. Колхозная. | - | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 2.13. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в границах квартала №5. | п. м | 870 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартала №5. | - | 220 | 220 | 220 | 210 | - |
| 2.14. | Перенос КНС №10 на противоположную сторону относительно ул. Набережная, модернизация с увеличением мощности на 5 тыс. куб. м/сутки и строительством напорного коллектора 2Д=400 мм L=300 м | ед. | 1 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайонах 4 и 4а. | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 2.15. | Перекладка участка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 600 мм вдоль ул. Песчаная от ул. Спортивная до ул. Колхозная | п. м | 600 | Обеспечение подключения новых потребителей в кварталах 4, 8. | - | - | 200 | 200 | 200 | - |
| 2.16. | Прокладка магистрального трубопровода Д=400 мм вдоль ул. Советская от ул. Первомайская до ул. Ленина. | п. м | 450 | Обеспечение подключения новых потребителей в кварталах 5 и 6. | - | - | 150 | 150 | 150 | - |
| 2.17. | Строительство КНС №6 взамен существующей КНС "Петровское". | ед. | 1 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне 6. | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 2.18. | Строительство очистных сооружений в микрорайоне "ЗИЛ" | ед. | 1 | Обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей. | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,34 | - |
| 2.19. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=500 мм в микрорайоне №6 | п. м | 800 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №6. | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
| 2.20. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в микрорайоне №4. | п. м | 7680 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | - | - | - | - | 960 | 960 |
| 2.21. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в границах квартала №11. | п. м | 2330 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартала №11. | - | - | - | - | 290 | 290 |
| 2.22. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в микрорайоне "ЗИЛ". | п. м | 2300 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне "ЗИЛ". | - | - | - | - | 290 | 290 |
| 2.23. | Прокладка трубопровода Д=400 в квартале 8. | п. м | 200 | Обеспечение подключения новых потребителей в квартале 8. | - | - | - | - | - | 200 |

Таблица 15 (продолжение)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Замена отдельных участков канализационной сети | п. м | 12000 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение аварийности на сетях. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 55343,5 |
| 1.2. | Перекладка главного самотечного коллектора к городским очистным сооружениям 2Д=800 мм | п. м | 1800 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение аварийности на сетях. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 51025,6 |
| 1.3. | Прокладка напорного коллектора 2Д=600 мм от вновь строящейся КНС №6 до камеры гашения на пр. Шестакова у спортивного комплекса "Кристалл" взамен существующего напорного коллектора от КНС "Петровское" до КНС №7. | п. м | 2400 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение аварийности на сетях. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4608,3 |
| 1.4. | Модернизация и увеличение мощности очистных сооружений канализации | ед. | 1 | Обеспечение очистки сточных вод от существующих потребителей и подключения новых потребителей. | - | - | - | - | - | - | 340428,3 |
| 1.5. | Перекладка магистрального трубопровода 2Д=600 мм от КНС №7 до камеры гашения на пр. Шестакова у спортивного комплекса "Кристалл" | п. м | 370 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение аварийности на сетях. | - | - | - | - | - | - | 4516,7 |
| 1.6. | Модернизация и увеличение мощности канализационных насосных станций №5 и №7 | ед. | 2 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение энергозатрат. | - | - | - | - | - | - | 36610,0 |
| 1.7. | Перенос КНС №10 на противоположную сторону относительно ул. Набережная, модернизация с увеличением мощности на 5 тыс. куб. м/сутки и строительством напорного коллектора 2Д=400 мм L=300 м | ед. | 1 | Обеспечение надежного отведения сточных вод. | - | - | - | - | - | - | 11080,5 |
| 1.8. | Перекладка участка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 600 мм вдоль ул. Песчаная от ул. Спортивная до ул. Колхозная | п. м | 600 | Обеспечение надежного отведения сточных вод. | - | - | - | - | - | - | 4213,8 |
| 1.9. | Строительство КНС №6 взамен существующей КНС "Петровское". | ед. | 1 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение уровня энергопотребления, снижение трудоемкости работ. | - | - | - | - | - | - | 2822,7 |
| 1.10. | Модернизация канализационных насосных станций №1 и №3 | ед. | 2 | Обеспечение надежного отведения сточных вод, снижение энергозатрат. | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 59437,2 |
| 1.11. | Выполнение гидравлического расчета системы водоотведения г. Лыткарино | ед. | 1 | Определение нагрузок на отдельных участках сетей, расчет нагрузок канализационных сетей с учетом перспективы развития. | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 1767,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571854,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123197,6 |
|  | - средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448656,5 |
| 2. | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоотведения и очистки сточных вод |
| 2.1. | Перекладка главного самотечного коллектора к городским очистным сооружениям 2Д=800 мм | п. м | 1800 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайонах 4, 6, центральной части города, кварталах 4, 5, 6, 8, 11, вдоль ул. Колхозная. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 21868,1 |
| 2.2. | Прокладка напорного коллектора 2Д=600 мм от вновь строящейся КНС №6 до камеры гашения на пр. Шестакова у спортивного комплекса "Кристалл" взамен существующего напорного коллектора от КНС "Петровское" до КНС №7. | п. м | 2400 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне 6. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 41475,6 |
| 2.3. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в микрорайоне №6. | п. м | 10800 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №6. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 25140,0 |
| 2.4. | Модернизация и увеличение мощности очистных сооружений канализации | ед. | 1 | Обеспечение подключения новых потребителей. | - | - | - | - | - | - | 167673,7 |
| 2.5. | Модернизация и увеличение мощности канализационных насосных станций №5 и №7 | ед. | 3 | Обеспечение отведения сточных вод от вновь подключаемых потребителей. | - | - | - | - | - | - | 15689,9 |
| 2.6. | Перекладка магистрального трубопровода 2Д=600 мм от КНС №7 до камеры гашения на пр. Шестакова у спортивного комплекса "Кристалл" | п. м | 370 | Обеспечение подключения новых потребителей вдоль ул. Колхозная. | - | - | - | - | - | - | 1935,8 |
| 2.7. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=500 в микрорайоне ЗИЛ | п. м | 1700 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне ЗИЛ. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 12494,7 |
| 2.8. | Прокладка магистрального трубопровода Д=400 мм вдоль участка жилой застройки по ул. Колхозная до КНС №7. | п. м | 550 | Обеспечение подключения новых потребителей на территории вдоль ул. Колхозная. | - | - | - | - | - | - | 2131,8 |
| 2.9. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=500 мм вдоль основных улиц проектируемого микрорайона №4 с подведением к КНС №10. | п. м | 2350 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | - | 16825,2 |
| 2.10. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в центральной части города. | п. м | 1950 | Обеспечение подключения новых потребителей в центральной части города. | - | - | - | - | - | - | 3773,2 |
| 2.11. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в границах кварталов 4, 6, 8. | п. м | 5620 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах кварталов 4, 6, 8. | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 420 | 13425,4 |
| 2.12. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в границах территории вдоль ул. Колхозная. | п. м | 4140 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах территории вдоль ул. Колхозная. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 340 | 9909,2 |
| 2.13. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в границах квартала №5. | п. м | 870 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартала №5. | - | - | - | - | - | - | 1682,1 |
| 2.14. | Перенос КНС №10 на противоположную сторону относительно ул. Набережная, модернизация с увеличением мощности на 5 тыс. куб. м/сутки и строительством напорного коллектора 2Д=400 мм L=300 м | ед. | 1 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайонах 4 и 4а. | - | - | - | - | - | - | 11080,5 |
| 2.15. | Перекладка участка магистрального трубопровода с увеличением диаметра до 600 мм вдоль ул. Песчаная от ул. Спортивная до ул. Колхозная | п. м | 600 | Обеспечение подключения новых потребителей в кварталах 4, 8. | - | - | - | - | - | - | 1805,9 |
| 2.16. | Прокладка магистрального трубопровода Д=400 мм вдоль ул. Советская от ул. Первомайская до ул. Ленина. | п. м | 450 | Обеспечение подключения новых потребителей в кварталах 5 и 6. | - | - | - | - | - | - | 1792,3 |
| 2.17. | Строительство КНС №6 взамен существующей КНС "Петровское". | ед. | 1 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне 6. | - | - | - | - | - | - | 25404,6 |
| 2.18. | Строительство очистных сооружений в микрорайоне "ЗИЛ" | ед. | 1 | Обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей. | - | - | - | - | - | - | 529099,6 |
| 2.19. | Прокладка магистральных трубопроводов Д=500 мм в микрорайоне №6 | п. м | 800 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №6. | 200 | - | - | - | - | - | 5442,6 |
| 2.20. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в микрорайоне №4. | п. м | 7680 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне №4. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 19977,2 |
| 2.21. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в границах квартала №11. | п. м | 2330 | Обеспечение подключения новых потребителей в границах квартала №11. | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 6064,5 |
| 2.22. | Прокладка внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения Д=150 мм в микрорайоне "ЗИЛ". | п. м | 2300 | Обеспечение подключения новых потребителей в микрорайоне "ЗИЛ". | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 5975,4 |
| 2.23. | Прокладка трубопровода Д=400 в квартале 8. | п. м | 200 | Обеспечение подключения новых потребителей в квартале 8. | - | - | - | - | - | - | 918,7 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941586,0 |
|  | средства, обеспечиваемые тарифом на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941586,0 |

## 3.4. Электроснабжение

Целевыми индикаторами развития системы электроснабжения на 2009 – 2020 гг. в рамках программы комплексного развития инженерной инфраструктуры города Лыткарино являются:

Индекс замены кабельных линий электропередач 42%;

Индекс замены ТП  – 37%;

Индекс замены РП – 40%;

Снижение уровня износа сетей КЛ 6-10 кВ на 28,23%;

Снижение уровня износа ТП на 19,37%;

Снижение уровня износа РП на 12,80%;

Индекс нового строительства сетей КЛ 0,4 кВ – 0,20;

Индекс нового строительства сетей КЛ 10 кВ – 0,89;

Индекс нового строительства ТП–1,22;

Индекс нового строительства РП –2,2;

Обеспечение возможности подключения мощности объектов капитального строительства 57,66 МВт.

Экономический эффект от реализации мероприятий достигается экономией средств на ликвидацию последствий аварий в системе электроснабжения, а также экономией затрат на возмещение убытков потребителей, полученных от аварийных отключений. Размер экономического эффекта составляет от 0,98 до 2,62 млн. руб.

Распределение финансовых потребностей на реализацию программы комплексного развития (в части системы электроснабжения) между источниками финансирования осуществлялось исходя из видов планируемых мероприятий и обусловлено предварительной оценкой доступности услуг для потребителей.

Распределение между источниками финансирования предполагается в следующем порядке:

- за счет бюджетных средств – модернизации РП и линий электропередач от питающего центра до РП, а также строительство нового питающего центра;

- за счет надбавки к тарифам и тарифа на подключение – остальные мероприятия.

Таблица 16

Программа комплексного развития системы электроснабжения города Лыткарино на 2009-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация изношенного РП-21 (6/04 кВ, 2х630 кВА) | ед. | 1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | 1 | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Модернизация изношенного РП-24 (10/04 кВ, 2х630 кВА) | ед. | 1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | 1 | – | – | – | – |
| 1.3. | Модернизация изношенных трансформаторных подстанций (10/04 кВ, 2х400 кВА ) ТП-602, 607, 614, 616, 619, 635, 637, 609, 611, 605, 606, 612, 613, 639, 642, 648, 649, 521, 527 | ед. | 19 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1.4. | Перекладка кабельных линий РП-21 - ПС 174 фидер 5 (КЛ-10 кВ) | км | 8 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | 8 | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Перекладка кабельных линий РП-21 - ПС 174 фидер 8Б (КЛ-10 кВ) | км | 8 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | 8 | – | – | – | – |
| 1.6. | Перекладка кабельных линий РП-24 - ПС 174 фидер 8А (КЛ-10 кВ) | км | 11,2 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | 11,2 | – | – | – |
| 1.7. | Перекладка кабельных линий РП-21 - ПС 174 фидер 142 (КЛ-10 кВ) | км | 8 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | – | 8 | – | – |
| 1.8. | Перекладка кабельных линий электропередач (КЛ-10 кВ) РП-21 - ТП-601, ТП-601 - ТП-602, ТП-602 - ТП-605, ТП-602 - ТП-603, РП-21 - ТП-610, ТП-607 - ТП-609, ТП-609 - ТП-610, ТП-607 - ТП-623, РП-21 - ТП-633, РП-21 - ТП-637, РП-21 - ТП-649, ТП-604 - ТП-608, ТП-603 - ТП-604, РП-24 - ТП-603, ТП-604 - ТП-619, ТП-608 - ТП-642 | км | 8,8 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | – | – | 1,1 | 1,1 |
| 1.9. | Установка оборудования АСКУЭ в ТП и РП | комплекс | 56 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.10. | Устройство диспетчерского пульта АСКУЭ | пульт | 1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | 1 | – | – | – | – |
| 2. | Мероприятия по подключению потребителей к системе инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство питающего центра - подстанция "Западная" 110/10 кВ (2х63 МВА) | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: центральная часть г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, территория вдоль ул. Колхозной, квартал 5 (реконструируемый), микрорайон №4, квартал 11. | – | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | – |
| 2.2. | Прокладка воздушных линий электропередач от ВЛЭП 110 кВ ("ТЭЦ-22"-"Дзержинская"- "Лыткарино") до проектируемой ПС "Западная" | км | 4 |  | – | – | 1 | 1 | 2 | – |
| 2.3. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 3 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: микрорайон №6 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 2.4. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 17 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | – | – |
| 2.5. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 52 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.6. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 5 |  | – | – | – | – | – | – |
| 2.7. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: центральная часть г. Лыткарино | 1 | – | – | – | – | – |
| 2.8. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 2.9. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 2.10. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 1 |  | – | – | 0,5 | 0,5 | – | – |
| 2.11. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства: кварталы 4, 6, 8 | – | – | – | 1 | – | – |
| 2.12. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 6 |  | – | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 2.13. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 6 |  | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.14. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 2 |  | – | – | – | – | – | 1 |
| 2.15. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: территория вдоль ул. Колхозной | 1 | – | – | – | – | – |
| 2.16. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 7 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 2.17. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.18. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 2 |  | – | – | – | – | – | 1 |
| 2.19. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта реконструкции: квартал 5 | 1 | – | – | – | – | – |
| 2.20. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП | км | 2 |  | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 2.21. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 0,5 |  | – | – | 0,5 | – | – | – |
| 2.22. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 2 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: микрорайон №4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 2.23. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 14 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| 2.24. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 12 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | – |
| 2.25. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 4 |  | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 2.26. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: квартал 11 | 1 | – | – | – | – | – |
| 2.27. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| 2.28. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 6 |  | – | – | – | – | – | 1 |
| 2.29. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 2 |  | – | – | – | – | – | 1 |
| 2.30. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: микрорайон "ЗИЛ" | 1 | – | – | – | – | – |
| 2.31. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| 2.32. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 6 |  | – | – | – | – | – | 1 |
| 2.33. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 2 |  | – | – | – | – | – | 1 |

Таблица 16 (продолжение).

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация РП-21 (6/04 кВ, 2х630 кВА) | ед. | 1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | – | – | – | – | 5553 |
| 1.2. | Модернизация РП-24 (10/04 кВ, 2х630 кВА) | ед. | 1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | – | – | – | – | 6164 |
| 1.3. | Модернизация ТП-602, 607, 614, 616, 619, 635, 637, 609, 611, 605, 606, 612, 613, 639, 642, 648, 649, 521, 527 (10/04 кВ, 2х400 кВА ) | ед. | 19 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 101430 |
| 1.4. | Перекладка кабельных линий РП-21 - ПС 174 фидер 5 (КЛ-10 кВ) | км | 8 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | – | – | – | – | 28260 |
| 1.5. | Перекладка кабельных линий РП-21 - ПС 174 фидер 8Б (КЛ-10 кВ) | км | 8 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | – | – | – | – | 31372 |
| 1.6. | Перекладка кабельных линий РП-24 - ПС 174 фидер 8А (КЛ-10 кВ) | км | 11,2 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | – | – | – | – | 47621 |
| 1.7. | Перекладка кабельных линий РП-21 - ПС 174 фидер 142 (КЛ-10 кВ) | км | 8 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | – | – | – | – | 36782 |
| 1.8. | Перекладка кабельных линий электропередач (КЛ-10 кВ) РП-21 - ТП-601, ТП-601 - ТП-602, ТП-602 - ТП-605, ТП-602 - ТП-603, РП-21 - ТП-610, ТП-607 - ТП-609, ТП-609 - ТП-610, ТП-607 - ТП-623, РП-21 - ТП-633, РП-21 - ТП-637, РП-21 - ТП-649, ТП-604 - ТП-608, ТП-603 - ТП-604, РП-24 - ТП-603, ТП-604 - ТП-619, ТП-608 - ТП-642 | км | 8,8 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 52396 |
| 1.9. | Установка оборудования АСКУЭ в ТП и РП | комплекс | 56 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 18945 |
| 1.10. | Устройство диспетчерского пульта АСКУЭ | пульт | 1 | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лыткарино | – | – | – | – | – | – | 1270 |
| 1.11. | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 329793 |
| 1.12. | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 174041 |
| 1.13. | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 155752 |
| 2. | Мероприятия по подключению потребителей к системе инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство питающего центра - подстанция "Западная" 110/10 кВ (2*63 МВА) | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: микрорайон №, 6центральная часть г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, территория вдоль ул. Колхозной, квартал 5 (реконструируемый), микрорайон №4, квартал 11. | – | – | – | – | – | – | 313922 |
| 2.2. | Прокладка воздушных линий электропередач от ВЛЭПП 110 кВ ("ТЭЦ-22"-"Дзержинская"- "Лыткарино") до проектируемой ПС "Западная" | км | 4 |  | – | – | – | – | – | – | 9329 |
| 2.3. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 3 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: микрорайон №6 | – | – | – | – | – | – | 17013 |
| 2.4. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 17 |  | – | – | – | – | – | – | 93002 |
| 2.5. | Прокладка кабельных линий элктропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 52 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 229367 |
| 2.6. | Прокладка кабельных линий элктропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 5 |  | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19060 |
| 2.7. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: центральная часть г. Лыткарино | – | – | – | – | – | – | 4706 |
| 2.8. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 4 |  | – | – | – | – | – | – | 21719 |
| 2.9. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 4 |  | – | – | – | – | – | – | 13817 |
| 2.10. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 1 |  | – | – | – | – | – | – | 2656 |
| 2.11. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства: кварталы 4, 6, 8 | – | – | – | – | – | – | 6125 |
| 2.12. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 6 |  | – | – | – | – | – | – | 34027 |
| 2.13. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 6 |  | 1 | – | – | – | – | – | 24281 |
| 2.14. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 2 |  | 1 | – | – | – | – | – | 6558 |
| 2.15. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: территория вдоль ул. Колхозной | – | – | – | – | – | – | 4706 |
| 2.16. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 7 |  | – | – | – | – | – | – | 38733 |
| 2.17. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 6 |  | – | – | – | – | – | – | 22515 |
| 2.18. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 2 |  | 1 | – | – | – | – | – | 6558 |
| 2.19. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта реконструкции: квартал 5 | – | – | – | – | – | – | 4706 |
| 2.20. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП | км | 2 |  | – | – | – | – | – | – | 6317 |
| 2.21. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 0,5 |  | – | – | – | – | – | – | 1276 |
| 2.22. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 2 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: микрорайон №4 | – | – | – | – | – | – | 10888 |
| 2.23. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 14 |  | – | – | – | – | – | – | 80258 |
| 2.24. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 12 |  | – | – | – | – | – | – | 42350 |
| 2.25. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 4 |  | – | – | – | – | – | – | 10641 |
| 2.26. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: квартал 11 | – | – | – | – | – | – | 4706 |
| 2.27. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 7 |  | – | – | – | – | – | – | 41049 |
| 2.28. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 30407 |
| 2.29. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 2 |  | 1 | – | – | – | – | – | 6558 |
| 2.30. | Строительство РТП 10 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 1 | Подключение к системе электроснабжения объекта нового строительства: микрорайон "ЗИЛ" | – | – | – | – | – | – | 4706 |
| 2.31. | Строительство ТП 10/04 кВ с 2-мя трансформаторами по 630 кВА | ед. | 7 |  | – | – | – | – | – | – | 41049 |
| 2.32. | Прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ до проектируемых РТП и ТП | км | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 30407 |
| 2.33. | Прокладка кабельных линий электропередач 0,4 кВ до участков застройки | км | 2 |  | 1 | – | – | – | – | – | 6558 |
| 2.34. | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1189970 |
| 2.35. | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 866719 |
| 2.36. | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 323251 |

## 3.5. Теплоснабжение

1. Целевыми индикаторами системы теплоснабжения на 2009-2020 гг. для комплексного развития инженерной инфраструктуры города являются:

- нормализация гидравлического и температурного режимов;

- обеспечение возможности подключения нагрузки объектов капитального строительства 205 Гкал/час;

- снижение коэффициента потерь до 694 Гкал/км, экономия 0,9 млн. руб.;

- увеличение мощности на 339 Гкал/час;

- индекс нового строительства – 0,56 ед.;

- снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 34 %;

- индекс замены тепловых сетей – 17,7 %;

- индекс замены котлов – 13,6 %;

- индекс замены секций водоподогревателей – 11,2 %;

- снижение удельного расхода электрической энергии до 26-27 кВт/ч/Гкал выработанной тепловой энергии, экономия 1,6 млн. руб.

Таблица 17

Программа комплексного развития системы теплоснабжения города Лыткарино на 2009-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектные и строительно-монтажные работы по введению в действие котла № 3 (50 Гкал/час) в комплексе с установкой автоматического и частотного регулирования в котельной № 1 | котел | 1 | Ликвидация дефицита мощности тепловой энергии, создание аварийного запаса мощности | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - | - | - |
| 1.2. | Модернизация системы газоснабжения котлов № 1 и 2 котельной № 1 и приведение ее в соответствие требованиям нормативных документов | котел | 2 | Повышение безопасности функционирования котельной, обеспечение соответствия современным требованиям к системе газоснабжения, снижение расходов на штрафные санкции | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 1.3. | Модернизация тепловых сетей путем замены на сети с ППУ изоляцией (подземная бесканальная прокладка) Д=100-200 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 6 600 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение удельных расходов на ремонт, тепловых потерь | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.4. | Модернизация сетевых насосов путем замены их на современные с аналогичной мощностью | насос | 5 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 1.5. | Установка частотного регулирвоания в котельной № 1 | станция | 1 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Строительство котельной № 7 (240 Гкал/час) | котельная | 1 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, нормализация гидравлического и температурного режимов, отказ от покупной тепловой энергии | - | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | - |
| 1.7. | Модернизация насоса Д 200/95 путем замены его на современный с аналогичной мощностью с установкой частотного регулирования в ЦТП- 1 | насос | 1 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.8. | Модернизация насоса К 20/30 путем замены его на современный с аналогичной мощностью с установкой частотного регулирования в ЦТП- 10 | насос | 1 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.9. | Модернизация ЦТП № 2, 3а, 6, 7 с установкой автоматики, заменой водоподогревателей, установкой частотного регулирования | тепловой пункт | 4 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение расходов теплоносителя, электрической энергии, трудовых ресурсов | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 1.10. | Замена водоводяных подогревателей ОСТ-34-588-68 № 14, 16 на подогреватели с профилированными трубами в ЦТП № 1, 10, 19 | секция | 28 | Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение расходов на текущий ремонт, снижение количества секций с учетом роста коэффициента теплопередачи на 65 % | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.11. | Модернизация насоса К 90/55 путем замены его на современный с аналогичной мощностью с установкой частотного регулирования в ЦТП- 19 | насос | 1 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.12. | Модернизация котлов Е 1/9 путем замены их на современные с аналогичными мощностями в комплексе с горелочными и тягодутьевыми устройствами с увеличением КПД, установкой автоматического и частотного регулирования в котельной № 2 | котел | 2 | Повышение надежности теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 2 | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектные и строительно-монтажные работы по введению в действие котла № 3 (50 Гкал/час) в комплексе с установкой автоматического и частотного регулирования в котельной № 1 | котел | 1 | Подключение объектов капитального строительства (за исключением мкр. 6 и мкр. ЗИЛ) | 0,30 | 0,40 | 0,30 | - | - | - |
| 2.2. | Строительство котельной № 6 в мкр. 6, 80 Гкал/час | котельная | 1 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: микрорайон 6 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | - | - | - |
| 2.3. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Ду до 300 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 17 962 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: центральная часть города, городок ЗИЛ, мкр. 4, кв. 11 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 2 396 |
| 2.4. | Строительство магистральных сетей в ППУ изоляции, Д=400-600 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 5 650 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства (кроме мкр. ЗИЛ) | 1 000 | 720 | 710 | 720 | 1 000 | 500 |
| 2.5. | Перекладка тепловых сетей с увеличением диаметра с 500 мм до 600 мм в ППУ изоляции | пог.м. в 2х трубном исчислении | 1 350 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства (кроме мкр. ЗИЛ, мкр. 6) | 800 | 300 | 250 | - | - | - |
| 2.6. | Строительство новой котельной № 5 и демонтаж старой в мкр. ЗИЛ, 20 Гкал/час | котельная | 1 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: микрорайон ЗИЛ | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 2.7. | Строительство котельной № 7 (200 Гкал/час) | котельная | 1 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, нормализация гидравлического и температурного режимов, отказ от покупной тепловой энергии, подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства (кроме мкр.6 и мкр. ЗИЛ) | - | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | - |
| 2.8. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Д=100-300 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 820 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: кварталы 4, 6 и 8 | - | 400 | 420 | - | - | - |
| 2.9. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Д=150-250 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 2 000 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 6 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.10. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Д=200-400 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 800 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: вдоль ул. Колхозная | - | - | 400 | 400 | - | - |
| 2.11. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Д=50-200 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 170 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: кв. 5 | - | - | 170 | - | - | - |
| 2.12. | Перекладка тепловых сетей в ППУ изоляции с увеличением диаметра Д=250-300 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 720 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: кв. 5 | - | 580 | 140 | - | - | - |
| 2.13. | Перекладка тепловых сетей в ППУ изоляции с увеличением диаметра Д=150-200 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 210 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: кв. 5 | - | - | 210 | - | - | - |
| 2.14. | Строительство ЦТП мощностью 4,4-5,2 Гкал/час | тепловой пункт | 4 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 6 (группа зданий № 1-23, 32-34, КБО 10, 14, 16-19, 22, 31, подземного гаража) | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| 2.15. | Строительство ЦТП мощностью 7,8-8,9 Гкал/час | тепловой пункт | 3 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 6 (группа зданий № 24-31, 35-46, КБО 11-13, 20, 23-30, 32) | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Строительство магистральных сетей в ППУ изоляции, Д=300 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 550 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: микрорайон ЗИЛ | - | - | - | 300 | 250 | - |

Таблица 17 (продолжение)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектные и строительно-монтажные работы по введению в действие котла № 3 (50 Гкал/час) в комплексе с установкой автоматического и частотного регулирования в котельной № 1 | котел | 1 | Ликвидация дефицита мощности тепловой энергии, создание аварийного запаса мощности | - | - | - | - | - | - | 13 812 |
| 1.2. | Модернизация системы газоснабжения котлов № 1 и 2 котельной № 1 и приведение ее в соответствие требованиям нормативных документов | котел | 2 | Повышение безопасности функционирования котельной, обеспечение соответствия современным требованиям к системе газоснабжения, снижение расходов на штрафные санкции | - | - | - | - | - | - | 6 014 |
| 1.3. | Модернизация тепловых сетей путем замены на сети с ППУ изоляцией (подземная бесканальная прокладка) Д=100-200 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 6 600 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение удельных расходов на ремонт, тепловых потерь | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 218 979 |
| 1.4. | Модернизация сетевых насосов путем замены их на современные с аналогичной мощностью | насос | 5 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | - | - | - | - | - | - | 5 005 |
| 1.5. | Установка частотного регулирвоания в котельной № 1 | станция | 1 |  | - | - | - | - | - | - | 6 000 |
| 1.6. | Строительство котельной № 7 (240 Гкал/час) | котельная | 1 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, нормализация гидравлического и температурного режимов, отказ от покупной тепловой энергии | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 137 572 |
| 1.7. | Модернизация насоса Д 200/95 путем замены его на современный с аналогичной мощностью с установкой частотного регулирования в ЦТП- 1 | насос | 1 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | - | - | - | - | - | - | 1 021 |
| 1.8. | Модернизация насоса К 20/30 путем замены его на современный с аналогичной мощностью с установкой частотного регулирования в ЦТП- 10 | насос | 1 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | - | - | - | - | - | - | 217 |
| 1.9. | Модернизация ЦТП № 2, 3а, 6, 7 с установкой автоматики, заменой водоподогревателей, установкой частотного регулирования | тепловой пункт | 4 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение расходов теплоносителя, электрической энергии, трудовых ресурсов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 12 659 |
| 1.10. | Замена водоводяных подогревателей ОСТ-34-588-68 № 14, 16 на подогреватели с профилированными трубами в ЦТП № 1, 10, 19 | секция | 28 | Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение расходов на текущий ремонт, снижение количества секций с учетом роста коэффициента теплопередачи на 65 % | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 536 |
| 1.11. | Модернизация насоса К 90/55 путем замены его на современный с аналогичной мощностью с установкой частотного регулирования в ЦТП- 19 | насос | 1 | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | - | - | - | - | - | - | 895 |
| 1.12. | Модернизация котлов Е 1/9 путем замены их на современные с аналогичными мощностями в комплексе с горелочными и тягодутьевыми устройствами с увеличением КПД, установкой автоматического и частотного регулирования в котельной № 2 | котел | 2 | Повышение надежности теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | 1 855 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 565 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 162 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 403 |
| 2 | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектные и строительно-монтажные работы по введению в действие котла № 3 (50 Гкал/час) в комплексе с установкой автоматического и частотного регулирования в котельной № 1 | котел | 1 | Подключение объектов капитального строительства (за исключением мкр. 6 и мкр. ЗИЛ) | - | - | - | - | - | - | 13 812 |
| 2.2. | Строительство котельной № 6 в мкр. 6, 80 Гкал/час | котельная | 1 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: микрорайон 6 | - | - | - | - | - | - | 496 527 |
| 2.3. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Ду до 300 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 17 962 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: центральная часть города, городок ЗИЛ, мкр. 4, кв. 11 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | 549 716 |
| 2.4. | Строительство магистральных сетей в ППУ изоляции, Д=400-600 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 5 650 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства (кроме мкр. ЗИЛ) | 500 | 500 | - | - | - | - | 666 372 |
| 2.5. | Перекладка тепловых сетей с увеличением диаметра с 500 мм до 600 мм в ППУ изоляции | пог.м. в 2х трубном исчислении | 1 350 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства (кроме мкр. ЗИЛ, мкр. 6) | - | - | - | - | - | - | 129 655 |
| 2.6. | Строительство новой котельной № 5 и демонтаж старой в мкр. ЗИЛ, 20 Гкал/час | котельная | 1 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: микрорайон ЗИЛ | - | - | - | - | - | - | 133 149 |
| 2.7. | Строительство котельной № 7 (200 Гкал/час) | котельная | 1 | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, нормализация гидравлического и температурного режимов, отказ от покупной тепловой энергии, подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства (кроме мкр.6 и мкр. ЗИЛ) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 1 238 132 |
| 2.8. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Д=100-300 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 820 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: кварталы 4, 6 и 8 | - | - | - | - | - | - | 17 180 |
| 2.9. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Д=150-250 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 2 000 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 6 | - | - | - | - | - | - | 48 930 |
| 2.10. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Д=200-400 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 800 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: вдоль ул. Колхозная | - | - | - | - | - | - | 46 953 |
| 2.11. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции, Д=50-200 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 170 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: кв. 5 | - | - | - | - | - | - | 3 702 |
| 2.12. | Перекладка тепловых сетей в ППУ изоляции с увеличением диаметра Д=250-300 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 720 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: кв. 5 | - | - | - | - | - | - | 38 078 |
| 2.13. | Перекладка тепловых сетей в ППУ изоляции с увеличением диаметра Д=150-200 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 210 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: кв. 5 | - | - | - | - | - | - | 4 573 |
| 2.14. | Строительство ЦТП мощностью 4,4-5,2 Гкал/час | тепловой пункт | 4 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 6 (группа зданий № 1-23, 32-34, КБО 10, 14, 16-19, 22, 31, подземного гаража) | 1,0 | - | - | - | - | - | 47 410 |
| 2.15. | Строительство ЦТП мощностью 7,8-8,9 Гкал/час | тепловой пункт | 3 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 6 (группа зданий № 24-31, 35-46, КБО 11-13, 20, 23-30, 32) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 71 827 |
| 2.16. | Строительство магистральных сетей в ППУ изоляции, Д=300 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | 550 | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: микрорайон ЗИЛ | - | - | - | - | - | - | 34 726 |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 540 742 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 288 798 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 251 944 |

# Footnotes

На широте 55°35' и долготе 37°54'

По данным переписи населения

Прогноз социально экономического развития города Лыткарино на 2009 г. и на период до 2011 г.

Статистический бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года» (Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2006 г.).

Прогноз по данным администрации по итогам 9 месяцев 2008 г.

Оценочный показатель, определен исходя из средних размеров оплаты коммунальных услуг в г. Лыткарино, размера среднемесячной номинальной заработной платы г. Лыткарино, соотношения между среднемесячной заработной платой и среднедушевыми денежными доходами по Московской области.

По данным статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели».

По данным Прогноза социально-экономического развития города Лыткарино на 2009 г. и на период до 2011 г. среднемесячная заработная плата в промышленной отрасли города составляла: в 2006 г. – 14264 руб., в 2007 г. – 19342 руб.

Приводятся показатели дебиторской и кредиторской задолженности от деятельности в сфере предоставления услуг по содержанию и ремонту жилого помещения, а также показатели дебиторской и кредиторской задолженности МП «Лыткаринская теплосеть», МП «Водоканал», МП «Лыткаринская электросеть» (показатели в целом по каждому из предприятий).

На основании данных статистической отчетности (для г. Лыткарино стат.форма №1-жилфонд) и данных администрации г. Лыткарино

В нагрузках учтены нагрузки на коммунальную инфраструктуру самих многоквартирных домов, а также необходимых по нормам проектирования объектов социально-культурно-бытовой сферы.

Отчетность по аналогичным статистическим показателям по системам электроснабжения не ведется.

Данные статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики.

По данным бухгалтерского учета.

По данным бухгалтерского учета.

По данным бухгалтерского учета.

В 2004 году станция, ранее находившаяся на балансе колхоза, была передана в муниципальную казну.

Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ42.В25312, сроком действия с 29.03.2008г. по 28.03.2011г.

В том числе прокладка в ППУ изоляции и Изопрофлекс.

Нагрузки определены исходя из удельной нагрузки 0,2 Гкал/час на тысячу кв. м. общей площади домов.

По расчетам Института проблем естественных монополий на основании данных об экономическом росте в Российской Федерации в 1998 – 2007 гг. Указанный коэффициент эластичности основывается на более длительном промежутке времени, что делает его значение более достоверным.

В ценах 2007 года.

В ценах 2007 года.

54,78 МВА/0,95 (cosφ) = 57,66 МВт.

# Text boxes

Программа комплексного развития
 систем коммунальной инфраструктуры 
города Лыткарино 
на период по 2020 г.

Научно-исследовательский

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Москва, 2008 г.